Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_06_»_______сентября 2022_______ г. N__6355___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении проекта планировки незастроенной территории и проекта межевания незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане, подлежащей комплексному развитию

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования города Кургана, утвержденным решением Курганской городской Думы от 20.10.2010 г. № 215, Правилами землепользования и застройки города Кургана, утвержденными решением Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 203, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 22.08.2022 г. Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить проект планировки незастроенной территории и проект межевания незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане, подлежащей комплексному развитию, согласно приложениям 1-2  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы», за исключением приложений к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

4. Разместить сведения проекта планировки незастроенной территории и проекта межевания незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане, на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru в разделе «Градостроительная деятельность».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Юшкову Н.В.

| Глава города Кургана | Е.В. Ситникова |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации города Кургана от __06.09.2022 г.__№__6355__

«Об утверждении проекта планировки незастроенной территории и проекта межевания незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане, подлежащей комплексному развитию»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Раздел I. Положения о размещении объектов капитального строительства

1. Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

- объекты капитального строительства федерального и регионального значения отсутствуют;

- общеобразовательная организация на 1100 мест;

- общеобразовательная организация на 375 мест;

- дошкольная образовательная организация на 240 мест - 4 объекта;

- организация дополнительного образования на 145 мест;

- лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на 100 посещений в смену - 3 объекта;

- спортивный зал на 150 кв. м общей площади;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 100 кв. м общей площади;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 50 кв. м общей площади - 3 объекта;

- бассейн на 300 кв. м зеркала воды;

- открытый стадион;

- открытые корты;

- досуговый центр на 300 кв. м общей площади - 2 объекта;

- помещения для досуга и любительской деятельности на 100 кв. м общей площади - 4 объекта;

- библиотека;

- пункт охраны правопорядка - 2 объекта;

- распределительный пункт 10 кВ - 2 объекта;

- кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 11,00 км;

- сети водоснабжения диаметрами 150 - 400 мм, общей протяженностью 9,10 км;

- самотечные сети водоотведения диаметрами 500 - 200 мм, общей протяженностью 5,70 км;

- напорные сети водоотведения диаметрами 200 - 150 мм, общей протяженностью 1,70 км;

- канализационная насосная станция расчетной производительностью 900 м3/сут;

- канализационная насосная станция расчетной производительностью 1100 м3/сут;

- канализационная насосная станция расчетной производительностью 2000 м3/сут;

- канализационная насосная станция расчетной производительностью 2900 м3/сут;

- центральный тепловой пункт - 3 объекта;

- тепловые сети в двухтрубном исполнении диаметром 200 - 500 мм, общей протяженностью 2,70 км;

- установка узлов мультимедийной системы доступа;

- кабельная канализация связи, протяженностью 7,50 км;

- магистральная улица районного значения;

- улицы и дороги местного значения.

2. Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах

В отношении территории, расположенной в районе озера Черное, установлены следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- среднеэтажной жилой застройки;

- среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки;

- индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;

- многофункционального назначения;

- учебно-образовательного назначения;

- улично-дорожной сети.

Элемент планировочной структуры 01:

- площадь зоны среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки - 15,2 га;

- площадь зоны учебно-образовательного назначения - 3,0 га.

Элемент планировочной структуры 02:

- площадь зоны среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки - 7,5 га;

Элемент планировочной структуры 03:

- площадь зоны среднеэтажной жилой застройки - 17,5 га;

- площадь зоны учебно-образовательного назначения - 1,1 га.

Элемент планировочной структуры 04:

- площадь зоны среднеэтажной жилой застройки - 27,1 га;

- площадь зоны индивидуальной и малоэтажной жилой застройки - 5,6 га;

- площадь зоны многофункционального назначения - 2,0 га;

- площадь зоны учебно-образовательного назначения - 7,5 га.

Элемент планировочной структуры 05:

- площадь зоны многофункционального назначения - 4,8 га;

Элемент планировочной структуры 06:

- площадь зоны многофункционального назначения - 3,2 га;

3. Красные линии

Красные линии установлены с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются их категориями, в зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа застройки, как правило, по внутренней границе пешеходного тротуара.

Раздел II. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки являются границы, подлежащей комплексному развитию незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане.

Площадь территории в указанных границах составляет 152,4 га.

Численность населения составит ориентировочно 13,2 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки - 0,6.

Плотность населения в границах проекта планировки - 86,7 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 30 кв. м общей площади жилья на человека порядка 182 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

2. Характеристика развития системы социального обслуживания

Элемент планировочной структуры 01:

- дошкольная образовательная организация на 240 мест;

- общеобразовательная организация на 375 мест;

- лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на 100 посещений в смену;

- помещения для досуга и любительской деятельности на 100 кв. м общей площади - 2 объекта;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 50 кв. м общей площади - 2 объекта;

- аптечный пункт;

- объекты торговли;

- объекты общественного питания;

- предприятия бытового обслуживания;

- отделение банка;

- отделение связи;

- офисные помещения.

Элемент планировочной структуры 02:

- аптечный пункт;

- объект торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- отделение банка;

- отделение связи;

- пункт охраны правопорядка;

- жилищно-эксплуатационные службы.

Элемент планировочной структуры 03:

- дошкольная образовательная организация на 240 мест;

- лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на 100 посещений в смену;

- аптечные пункты;

- помещения для досуга и любительской деятельности на 100 кв. м общей площади;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 50 кв. м общей площади;

- объекты торговли;

- объект общественного питания;

- предприятия бытового обслуживания;

- отделения банка;

- отделение связи.

Элемент планировочной структуры 04:

- дошкольная образовательная организация на 240 мест - 2 объекта;

- общеобразовательная организация на 1100 мест;

- организация дополнительного образования на 145 мест;

- лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на 100 посещений в смену;

- аптечные пункты;

- помещения для досуга и любительской деятельности на 100 кв. м общей площади;

- библиотека;

- объекты торговли;

- объект общественного питания;

- предприятия бытового обслуживания;

- отделения банка;

- отделение связи;

- административное здание;

- офисные помещения;

- пункт охраны правопорядка;

- жилищно-эксплуатационные службы.

Элемент планировочной структуры 05:

- досуговый центр на 300 кв. м общей площади - 2 объекта;

- спортивный зал на 150 кв. м общей площади;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 100 кв. м общей площади;

- бассейн на 300 кв. м зеркала воды;

- предприятия общественного питания;

- баня.

Элемент планировочной структуры 06:

- объект торговли.

3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

На территории, подлежащей комплексному развитию, расположенной в районе озера Черное, предусмотрено размещение следующих объектов системы транспортного обслуживания:

- остановочных павильонов общественного транспорта;

- подземных стоянок индивидуального транспорта;

- наземных стоянок индивидуального транспорта.

В целях развития транспортной инфраструктуры территории, подлежащей комплексному развитию, предлагается строительство новых улиц и дорог с параметрами, представленными ниже.

Основные параметры улично-дорожной сети

| Наименование | Ширина в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Количество полос движения | Ширина раздели-тельной полосы, м | Ширина пешеходной части тротуара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральная улица районного значения |
| Проектируемая улица между элементами 03, 04 и 05 | 42,2 | 15 | 4 | - | 2,25 |
| Улицы и дороги местного значения |
| Проектируемая улица между элементами 03, 06 и 07 | 22,4-34 | 6-7 | 2 | - | 2 |
| Проектируемая улица западнее элемента 01 | 21,5 | 6 | 2 | - | 2 |
| Проектируемая улица между элементами 01 и 02 | 21,2 | 6 | 2 | - | 2 |

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети в границах проекта планировки

| Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 3,3 |
| Магистральные улицы районного значения | км | 1,3 |
| Улицы местного значения | км | 2,0 |

Движение общественного транспорта осуществляется по магистральной улице. Протяженность проектируемой сети путей следования автобусного транспорта в границах проекта планировки составляет 1,3 км.

Для обеспечения населения многоквартирных жилых домов местами хранения личного автотранспорта на территории в границах проекта планировки предусмотрено размещение следующих объектов:

- строительство 9 подземных стоянок индивидуального транспорта общей вместимостью 1275 машино-мест;

- строительство наземных стоянок индивидуального транспорта вместимостью 3126 машино-мест.

На территории индивидуальной и малоэтажной жилой застройки размещено 130 стоянок индивидуального транспорта.

4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Для лучшего обеспечения сбора и отвода поверхностных вод с территории кварталов предлагается:

- устройство открытой системы ливневой канализации;

- строительство дополнительных сетей ливневой канализации закрытого типа с отводом стоков в централизованную систему дождевой канализации по                ул. Витебского для северной части территории проектирования;

- строительство ливневого коллектора вдоль магистральной улицы южной части территории проектирования со сбросом поверхностных стоков через локальные очистные сооружения закрытого типа в реку Черная.

На подтапливаемой территории проекта планировки предусматривается осушение грунта дренажом, а также подсыпка территорий проектируемой застройки. Для защиты территории от затопления предлагается строительство дамб обвалования.

5. Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

Для развития централизованной системы водоснабжения застройки территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане, предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство сетей водоснабжения диаметрами 150 - 400 мм, общей протяженностью 9,10 км.

Водоотведение

Для развития централизованной системы водоотведения застройки территории, расположенной в районе озера Черное, предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство канализационной насосной станции в районе ГП-23, расчетной производительностью 900 м3/сут;

- строительство канализационной насосной станции подкачки в районе ГП-1, ГП-2, расчетной производительностью 1100 м3/сут;

- строительство канализационной насосной станции в районе ГП-17, расчетной производительностью 2000 м3/сут;

- строительство канализационной насосной станции КНС в районе моста, расчетной производительностью 2900 м3/сут;

- строительство самотечных сетей водоотведения диаметрами 500 - 200 мм, общей протяженностью 5,70 км;

- строительство напорных сетей водоотведения диаметрами 200 - 150 мм, общей протяженностью 1,70 км.

Теплоснабжение

Для развития централизованной системы теплоснабжения застройки территории, расположенной в районе озера Черное, предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ЦТП - 3 объекта;

- строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметром 200 - 500 мм, общей протяженностью 2,70 км.

Газоснабжение

Для развития централизованной системы газоснабжения города Кургана, в соответствии со схемой развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения муниципального образования города Кургана, предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство газопроводов высокого давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,30 км.

Связь и информатизация

Для развития системы связи застройки территории, расположенной в районе озера Черное, предусмотрены следующие мероприятия:

- установка узлов мультимедийной системы доступа для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи и дальнейшее развитие Metro Ethernet;

- развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM;

- строительство кабельной канализации связи протяженностью 7,50 км.

Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения застройки территории, расположенной в районе озера Черное, предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство РП 10 кВ - 2 объекта;

- строительство кабельных ЛЭП 10 кВ, протяженностью 11,00 км.

6. Озеленение и благоустройство территории

Система зеленых насаждений территории, расположенной в районе озера Черное, складывается из:

- озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, рекреационные территории) площадью около 48 га;

- озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории организаций здравоохранения, социального, культурного, бытового обслуживания населения, образования, внутридворовые территории) площадью не менее 7,7 га;

- озелененных территорий специального назначения (территории санитарно-защитных зон, территории вдоль улиц).

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

В результате проектных решений предусматривается озеленение и благоустроено около 37% территории от общей площади в границах проекта планировки. Предусмотрена посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

7. Мероприятия по санитарной очистке территории

Размещение мусорных контейнеров на контейнерных площадках (размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке).

8. Охрана окружающей среды

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

| Очередь мероприятия | Наименование, местоположение объекта | Размер ограничений, м | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| В течение расчетного срока | Автогазозаправочная станция. Квартал 04, за границами проекта планировки | 100 | Установление СЗЗ от объекта |
| В течение расчетного срока | Канализационная насосная станция. Квартал 01, 04 (2 объекта), 07 | 15 | Установление СЗЗ от проектируемого объекта |

Раздел III. Положение об очередности планируемого развития территории

Территория в районе озера Черное, подлежащая комплексному развитию.

На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: среднеэтажной жилой застройки, среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки, индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, многофункционального назначения, учебно-образовательного назначения, улично-дорожной сети.

Характеристики объектов капитального строительства, объектов капитального строительства необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе развития территории в границах проектируемой территории.

| Назначение объекта | Характеристики |
| --- | --- |
| Объекты жилого назначения | Предусмотрено размещение среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки общей площадью квартир 396,46 тыс.кв.м. |
| Объекты производственного назначения | Объекты производственного назначения отсутствуют, размещение новых объектов не предусмотрено. |
| Социальная инфраструктура | Проектом предусмотрено размещение объектов: общеобразовательные организации на 1100 и 375 мест, дошкольные образовательные организации общей вместимостью 960 мест, организация дополнительного образования на 145 мест, поликлиники на 300 посещений в смену, спортивный зал на 150 кв. м общей площади, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 250 кв. м общей площади, бассейн на 300 кв. м зеркала воды, стадион, корты, досуговые центры на 600 кв. м общей площади, помещения для досуга и любительской деятельности на 400 кв. м общей площади, библиотека, пункты охраны правопорядка, аптечные пункты, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделения связи, отделения банков, административное здание, офисные помещения. |
| Транспортная инфраструктура | Предусмотрено размещение объектов хранения легкового автотранспорта (подземные и наземные стоянки). Запланировано строительство объектов улично-дорожной сети. |
| Коммунальная инфраструктура | Предусмотрено размещение объектов, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, в соответствии с очередностью освоения территории. |

Освоение территории предусмотрено ориентировочно в восемь очередей:

| Очередь | Срок | Планируемый объект |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь | 2024 год | Жилая застройка общей площадью квартир 28,29 тыс. кв.м, поликлиника на 100 посещений в смену, аптечный пункт, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 50 кв. м общей площади, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделения связи, отделения банков, офисные помещения. |
| 2 очередь | 2025 год | Жилая застройка общей площадью квартир 25,30 тыс. кв.м, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 50 кв. м общей площади, помещения для досуга и любительской деятельности на 100 кв. м общей площади, объект торговли, предприятия общественного питания, пункт охраны правопорядка, административное здание,. |
| 3 очередь | 2026 год | Жилая застройка общей площадью квартир 48,39 тыс. кв.м, стадион, корты, досуговые центры на 600 кв. м общей площади, помещение для досуга и любительской деятельности на 100 кв. м общей площади, аптечный пункт, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделение связи, отделение банка, офисные помещения. |
| 4 очередь | 2027 год | Жилая застройка общей площадью квартир 60,85 тыс. кв.м, дошкольная образовательная организация на 240 мест, поликлиника на 100 посещений в смену, помещения для досуга и любительской деятельности на 100 кв. м общей площади, аптечный пункт, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделение банка. |
| 5 очередь | 2028 год | Жилая застройка общей площадью квартир 66,73 тыс. кв.м, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 50 кв. м общей площади, аптечный пункт, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделение связи, отделение банка. |
| 6 очередь | 2029 год | Жилая застройка общей площадью квартир 58,91 тыс. кв.м, общеобразовательные организации на 1100 мест, организация дополнительного образования на 145 мест, поликлиника на 100 посещений в смену, библиотека, пункт охраны правопорядка, аптечные пункты, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделение связи, отделения банков, административное здание, офисные помещения. |
| 7 очередь | 2030 год | Жилая застройка общей площадью квартир 63,08 тыс. кв.м, спортивный зал на 150 кв. м общей площади, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 135 кв. м общей площади, бассейн на 300 кв. м зеркала воды, досуговые центры на 600 кв. м общей площади, помещения для досуга и любительской деятельности на 100 кв. м общей площади, аптечный пункт, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, офисные помещения. |
| 8 очередь | 2031 год | Жилая застройка общей площадью квартир 44,91 тыс. кв.м, предприятия бытового обслуживания, отделение банка. |
| Перспектива |  | Общеобразовательная организация на 375 мест, дошкольная образовательная организация на 240 мест - 3 объекта. |

Возможно освоение территории нескольких очередей одновременно.

Раздел IV. Технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1.1 | Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки | га | 103,7 |
|  | В том числе: |  |  |
| Жилого назначения | га | 72,8 |
|  | % от общей площади зон в установленных границах проекта планировки | 70,20 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | 44,5 |
|  |  | % | 42,91 |
|  | среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки | га | 22,7 |
|  |  | % | 21,89 |
|  | индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | га | 5,6 |
|  |  | % | 5,40 |
| Общественно-делового назначения | га | 21,6 |
|  | % | 20,83 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | многофункционального назначения | га | 10,0 |
|  |  | % | 9,64 |
|  | учебно-образовательного назначения | га | 11,6 |
|  |  | % | 11,19 |
| Улично-дорожной сети | га | 9,3 |
|  | % | 8,97 |
| 01.2 | Площадь территорий общего пользования: | га | 57,4 |
|  | из них: |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 48,1 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 9,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | тыс. чел. | 13,2 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел. на га | 84,2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м на чел. | 30 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 3,3 |
| 4.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  | 4531 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - постоянного хранения | маш.-мест | 3984 |

Ведомость координат поворотных точек красных линий

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 01 |
| 1 | 439716.30 | 2378406.83 |
| 2 | 439873.81 | 2378640.58 |
| 3 | 439942.47 | 2378742.48 |
| 4 | 439940.85 | 2379147.98 |
| 5 | 439748.43 | 2379151.62 |
| 6 | 439731.16 | 2379147.43 |
| 7 | 439720.66 | 2378884.62 |
| 8 | 439686.51 | 2378823.22 |
| 9 | 439627.88 | 2378855.19 |
| 10 | 439574.91 | 2378766.69 |
| 11 | 439568.26 | 2378751.76 |
| 12 | 439632.43 | 2378710.44 |
| 13 | 439511.82 | 2378520.44 |
| 02 |
| 1 | 439940.77 | 2379169.19 |
| 2 | 439938.87 | 2379642.51 |
| 3 | 439880.20 | 2379618.68 |
| 4 | 439698.94 | 2379322.83 |
| 5 | 439751.79 | 2379290.47 |
| 6 | 439749.56 | 2379172.81 |
| 03 |
| 1 | 438967.56 | 2378281.05 |
| 2 | 438998.98 | 2378325.10 |
| 3 | 439006.01 | 2378345.87 |
| 4 | 439008.27 | 2378413.23 |
| 5 | 439004.32 | 2378431.40 |
| 6 | 438992.24 | 2378445.52 |
| 7 | 438550.47 | 2378758.23 |
| 8 | 438535.49 | 2378762.55 |
| 9 | 438314.81 | 2378406.45 |
| 10 | 438712.46 | 2378164.71 |
| 11 | 438717.56 | 2378161.16 |
| 12 | 438856.74 | 2378359.83 |
| 04(01) |
| 1 | 438278.76 | 2378428.36 |
| 2 | 438466.51 | 2378731.34 |
| 3 | 438474.93 | 2378746.11 |
| 4 | 438482.23 | 2378761.46 |
| 5 | 438488.38 | 2378777.31 |
| 6 | 438493.34 | 2378793.58 |
| 7 | 438497.08 | 2378810.16 |
| 8 | 438499.59 | 2378826.98 |
| 9 | 438500.85 | 2378843.93 |
| 10 | 438500.86 | 2378860.93 |
| 11 | 438499.86 | 2378875.48 |
| 12 | 438469.44 | 2379178.48 |
| 13 | 438463.45 | 2379487.67 |
| 14 | 438462.47 | 2379504.86 |
| 15 | 438460.21 | 2379521.92 |
| 16 | 438456.68 | 2379538.76 |
| 17 | 438451.90 | 2379555.30 |
| 18 | 438445.90 | 2379571.43 |
| 19 | 438438.71 | 2379587.07 |
| 20 | 438430.37 | 2379602.12 |
| 21 | 438420.93 | 2379616.51 |
| 22 | 438376.83 | 2379678.52 |
| 23 | 438369.06 | 2379673.52 |
| 24 | 438022.94 | 2379433.66 |
| 25 | 438005.50 | 2379407.53 |
| 26 | 437988.66 | 2379384.14 |
| 27 | 437872.35 | 2379216.11 |
| 28 | 437928.26 | 2379181.54 |
| 29 | 437922.42 | 2379169.08 |
| 30 | 437902.88 | 2379127.39 |
| 31 | 437897.53 | 2379116.01 |
| 32 | 437860.99 | 2379038.02 |
| 33 | 437853.56 | 2379022.15 |
| 34 | 437825.57 | 2378962.43 |
| 35 | 437819.08 | 2378941.06 |
| 36 | 437801.71 | 2378883.81 |
| 37 | 437797.10 | 2378867.57 |
| 38 | 437792.62 | 2378867.89 |
| 39 | 437792.06 | 2378857.84 |
| 40 | 437798.01 | 2378857.23 |
| 41 | 437817.85 | 2378818.30 |
| 42 | 437847.81 | 2378776.22 |
| 43 | 437881.87 | 2378740.33 |
| 44 | 437886.76 | 2378733.65 |
| 45 | 437910.58 | 2378709.02 |
| 46 | 437921.27 | 2378697.13 |
| 47 | 437988.55 | 2378628.52 |
| 48 | 438018.52 | 2378599.95 |
| 49 | 438049.53 | 2378573.85 |
| 50 | 438083.38 | 2378551.54 |
| 51 | 438096.50 | 2378542.38 |
| 52 | 438115.36 | 2378529.22 |
| 53 | 438120.29 | 2378525.79 |
| 54 | 438231.86 | 2378456.87 |
| 55 | 438306.94 | 2378738.11 |
| 56 | 438402.40 | 2378886.05 |
| 57 | 438283.53 | 2378926.23 |
| 58 | 438221.25 | 2378827.98 |
| 04(02) |
| 1 | 438306.94 | 2378738.11 |
| 2 | 438402.40 | 2378886.05 |
| 3 | 438283.53 | 2378926.23 |
| 4 | 438221.25 | 2378827.98 |
| 05(01) |
| 1 | 438593.31 | 2378826.52 |
| 2 | 438574.10 | 2378871.80 |
| 3 | 438543.15 | 2378987.90 |
| 4 | 438528.92 | 2378986.47 |
| 5 | 438539.66 | 2378879.47 |
| 6 | 438540.92 | 2378859.50 |
| 7 | 438540.70 | 2378839.50 |
| 8 | 438537.06 | 2378789.78 |
| 9 | 438546.24 | 2378783.28 |
| 05(02) |
| 1 | 438530.35 | 2379211.86 |
| 2 | 438582.46 | 2379298.94 |
| 3 | 438532.88 | 2379584.53 |
| 4 | 438594.69 | 2379740.87 |
| 5 | 438565.33 | 2379782.91 |
| 6 | 438552.56 | 2379801.21 |
| 7 | 438409.63 | 2379701.42 |
| 8 | 438453.53 | 2379639.70 |
| 9 | 438464.61 | 2379622.80 |
| 10 | 438474.40 | 2379605.13 |
| 11 | 438482.85 | 2379586.77 |
| 12 | 438489.89 | 2379567.84 |
| 13 | 438495.50 | 2379548.43 |
| 14 | 438499.64 | 2379528.65 |
| 15 | 438502.30 | 2379508.62 |
| 16 | 438503.44 | 2379488.45 |
| 17 | 438508.81 | 2379211.44 |
| 05 - красная линия |
| 1 | 438528.92 | 2378986.47 |
| 2 | 438509.41 | 2379180.86 |
| 3 | 438508.81 | 2379211.44 |
| 06 |
| 1 | 439281.49 | 2377936.63 |
| 2 | 439323.20 | 2377973.18 |
| 3 | 439338.44 | 2377986.10 |
| 4 | 439268.68 | 2378065.78 |
| 5 | 439210.11 | 2378100.88 |
| 6 | 439170.28 | 2378124.76 |
| 7 | 439161.26 | 2378094.82 |
| 8 | 439131.67 | 2377997.60 |
| 9 | 439129.87 | 2377943.51 |
| 10 | 439109.84 | 2377892.03 |
| 11 | 439108.71 | 2377886.08 |
| 12 | 439174.08 | 2377842.17 |
| 13 | 439198.09 | 2377863.63 |
| 07 |
| 1 | 439036.86 | 2377942.12 |
| 2 | 439028.02 | 2377969.70 |
| 3 | 439048.89 | 2378071.03 |
| 4 | 439044.65 | 2378102.69 |
| 5 | 439048.68 | 2378131.21 |
| 6 | 439034.53 | 2378189.72 |
| 7 | 439039.47 | 2378204.86 |
| 8 | 439037.71 | 2378206.03 |
| 9 | 438853.58 | 2378319.88 |
| 10 | 438761.94 | 2378185.23 |
| 11 | 438736.36 | 2378148.11 |
| 12 | 438799.83 | 2378104.04 |
| 13 | 439033.88 | 2377936.88 |

Основной чертеж планировки территории

Разбивочный чертеж красных линий

Схема развития инженерной инфраструктуры и связи

________________________________________________

Приложение 2

к постановлению Администрации города Кургана от __06.09.2022 г.__№__6355__

«Об утверждении проекта планировки незастроенной территории и проекта межевания незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане, подлежащей комплексному развитию»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Проект межевания территории разработан на основании:

1. Договора № 1 о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане, от 3 декабря 2021 г. (далее – Договор о КРТ);

2. Постановления Главы города Кургана от 01.07.2021 г. № 55-гк                          «О комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане» (далее – Постановление о КРТ).

При разработке проекта учтены следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-Ф;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- Генеральный план муниципального образования города Курган, утвержденный Решением Курганской городской Думы от 20.10.2010 г. № 215                  (с изменениями);

- Правила землепользования и застройки города Кургана, утвержденные Решением Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 203;

- Решение Курганской городской Думы от 15.06.2011 г. № 148 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Кургана».

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Границы проектируемой территории

Проектируемый участок находится в северо-западной части города Курган, в районе озера Черное. Граница проекта межевания территории соответствует границе территории, определенной Постановлением о КРТ и указанной в Договоре о КРТ. Площадь территории межевания составляет 1524201 кв.м (152 га), планируемый объем строительства на территории комплексного развития не менее 340 тыс. кв.м.

Перечень координат характерных точек границ территории

(из Постановления о КРТ)

| № точки | X | Y |  | 50 | 1965,3929 | -3423,4415 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1652,9600 | -4995,0400 |  | 51 | 1970,5262 | -3401,7006 |
| 2 | 1734,9600 | -4920,4800 |  | 52 | 2002,5336 | -3335,5845 |
| 3 | 1740,1600 | -4935,0900 |  | 53 | 1989,5495 | -3333,2019 |
| 4 | 1785,9200 | -4894,3600 |  | 54 | 1967,0537 | -3318,7576 |
| 5 | 1802,1400 | -4859,4000 |  | 55 | 1864,9923 | -3269,6172 |
| 6 | 1771,0300 | -4813,3000 |  | 56 | 1847,1768 | -3266,1923 |
| 7 | 1658,2500 | -4711,9000 |  | 57 | 1779,5385 | -3219,1366 |
| 8 | 1708,0300 | -4626,9900 |  | 58 | 1754,9290 | -3221,3703 |
| 9 | 1849,9400 | -4496,1700 |  | 59 | 1721,7137 | -3203,3522 |
| 10 | 1923,8900 | -4428,0500 |  | 60 | 1607,2721 | -3150,0423 |
| 11 | 1960,3000 | -4359,9500 |  | 61 | 1548,0485 | -3144,5471 |
| 12 | 2119,2700 | -4444,3800 |  | 62 | 1481,0541 | -3145,5750 |
| 13 | 2148,3373 | -4460,7669 |  | 63 | 1446,0271 | -3154,9563 |
| 14 | 2313,5600 | -4205,2700 |  | 64 | 1393,9396 | -3155,2542 |
| 15 | 2380,2800 | -4102,1000 |  | 65 | 1380,3515 | -3172,3788 |
| 16 | 2359,6500 | -3202,3600 |  | 66 | 1339,1344 | -3205,8836 |
| 17 | 2341,2904 | -3096,5761 |  | 67 | 1342,1539 | -3238,3461 |
| 18 | 2320,1548 | -3093,3491 |  | 68 | 1354,3832 | -3256,9599 |
| 19 | 2253,6108 | -3202,0864 |  | 69 | 1363,7439 | -3302,6753 |
| 20 | 2236,8522 | -3220,8491 |  | 70 | 1394,9964 | -3338,4138 |
| 21 | 2230,8130 | -3237,0803 |  | 71 | 1405,7159 | -3366,4089 |
| 22 | 2205,7506 | -3259,1191 |  | 72 | 1440,4409 | -3417,0384 |
| 23 | 2205,9800 | -3280,4900 |  | 73 | 1469,2778 | -3486,7283 |
| 24 | 2174,6500 | -3333,2800 |  | 74 | 1474,4110 | -3512,0431 |
| 25 | 2174,4981 | -3348,3163 |  | 75 | 1500,5303 | -3527,6787 |
| 26 | 2126,9400 | -3433,6400 |  | 76 | 1580,3979 | -3617,3226 |
| 27 | 2114,1100 | -3449,7200 |  | 77 | 1597,0055 | -3629,3844 |
| 28 | 2066,3300 | -3514,5700 |  | 78 | 1608,6309 | -3652,9122 |
| 29 | 2108,9100 | -3537,0600 |  | 79 | 1638,6756 | -3678,5247 |
| 30 | 2113,5300 | -3528,5600 |  | 80 | 1712,9570 | -3661,1022 |
| 31 | 2171,2700 | -3562,4300 |  | 81 | 1751,9094 | -3637,8722 |
| 32 | 2171,2700 | -3677,0000 |  | 82 | 1787,9933 | -3635,1919 |
| 33 | 2170,7100 | -3692,1300 |  | 83 | 1819,5478 | -3623,2790 |
| 34 | 2153,5500 | -3691,9400 |  | 84 | 1845,9690 | -3625,6616 |
| 35 | 2152,9500 | -3720,5300 |  | 85 | 1859,6915 | -3606,3342 |
| 36 | 2151,6900 | -3780,4400 |  | 86 | 1991,6600 | -3673,9100 |
| 37 | 2147,8700 | -3962,1200 |  | 87 | 2015,8197 | -3853,9410 |
| 38 | 2119,5100 | -4015,4600 |  | 88 | 2043,7500 | -3930,3300 |
| 39 | 2057,1900 | -3982,9900 |  | 89 | 2041,1841 | -3971,1334 |
| 40 | 2066,9200 | -3961,9900 |  | 90 | 2031,2200 | -3986,0200 |
| 41 | 2055,2900 | -3887,4800 |  | 91 | 2003,4400 | -4002,5500 |
| 42 | 2037,1700 | -3791,2200 |  | 92 | 1988,6436 | -4052,2894 |
| 43 | 2026,0700 | -3732,2600 |  | 93 | 1967,8086 | -4076,7107 |
| 44 | 2014,5700 | -3671,1800 |  | 94 | 1962,0714 | -4098,8984 |
| 45 | 2034,6500 | -3673,9100 |  | 95 | 1950,9000 | -4113,0400 |
| 46 | 2046,2500 | -3652,5200 |  | 96 | 1941,0900 | -4140,5900 |
| 47 | 1991,8800 | -3645,1500 |  | 97 | 1922,9700 | -4163,9700 |
| 48 | 1869,4461 | -3584,5624 |  | 98 | 1906,2100 | -4207,3100 |
| 49 | 1949,2382 | -3441,4596 |  | 99 | 1887,7900 | -4236,4914 |
| 100 | 1882,5100 | -4262,5500 |  | 138 | 1019,9660 | -3350,6244 |
| 101 | 1851,7100 | -4297,6900 |  | 139 | 1013,6200 | -3333,3500 |
| 102 | 1844,6100 | -4328,3700 |  | 140 | 1012,4171 | -3282,7213 |
| 103 | 1820,0007 | -4356,9598 |  | 141 | 1037,6300 | -3236,7100 |
| 104 | 1791,0128 | -4407,1425 |  | 142 | 1061,0321 | -3159,5725 |
| 105 | 1792,8200 | -4425,6100 |  | 143 | 1078,0900 | -3126,2200 |
| 106 | 1774,1000 | -4455,5400 |  | 144 | 1106,1700 | -3095,8400 |
| 107 | 1757,6466 | -4492,1703 |  | 145 | 1121,2725 | -3056,5267 |
| 108 | 1737,2600 | -4509,8900 |  | 146 | 1151,7700 | -3018,8500 |
| 109 | 1724,2804 | -4547,2671 |  | 147 | 1161,1308 | -2999,0473 |
| 110 | 1704,9551 | -4577,1980 |  | 148 | 1175,4700 | -2987,1300 |
| 111 | 1696,0500 | -4606,2400 |  | 149 | 1211,4100 | -2927,1200 |
| 112 | 1671,2869 | -4641,2294 |  | 150 | 1255,7900 | -2889,1500 |
| 113 | 1637,9200 | -4706,9000 |  | 151 | 1304,4094 | -2867,1129 |
| 114 | 1577,3249 | -4672,5157 |  | 152 | 1266,5500 | -2856,6200 |
| 115 | 1508,9851 | -4586,8772 |  | 153 | 1236,2900 | -2876,9200 |
| 116 | 1495,0951 | -4550,6920 |  | 154 | 789,8900 | -3201,3100 |
| 117 | 1504,9087 | -4440,3495 |  | 155 | 448,4000 | -3447,6600 |
| 118 | 1498,5676 | -4390,6135 |  | 156 | 414,8120 | -3497,5646 |
| 119 | 1470,7876 | -4341,0264 |  | 157 | 478,1312 | -3557,3660 |
| 120 | 1470,6366 | -4312,2867 |  | 158 | 503,6500 | -3647,8300 |
| 121 | 1453,7270 | -4286,5252 |  | 159 | 337,8300 | -4026,4500 |
| 122 | 1422,7764 | -4277,5906 |  | 160 | 517,1300 | -4135,9900 |
| 123 | 1336,8697 | -4228,1524 |  | 161 | 685,5900 | -4325,4600 |
| 124 | 1265,9099 | -4182,2881 |  | 162 | 1190,3634 | -4668,9640 |
| 125 | 1197,8186 | -4122,1283 |  | 163 | 1210,8400 | -4681,7800 |
| 126 | 1077,6398 | -4044,6950 |  | 164 | 1299,7734 | -4545,5840 |
| 127 | 1057,2577 | -4000,6176 |  | 165 | 1486,1400 | -4655,7600 |
| 128 | 1049,1048 | -3938,3731 |  | 166 | 1475,2400 | -4696,3400 |
| 129 | 1036,5339 | -3913,1530 |  | 167 | 1490,0000 | -4705,9000 |
| 130 | 1024,1934 | -3847,5379 |  | 168 | 1560,0000 | -4697,1000 |
| 131 | 1006,5289 | -3797,3551 |  | 169 | 1569,5000 | -4702,7000 |
| 132 | 1003,9600 | -3718,7300 |  | 170 | 1620,2200 | -4734,5000 |
| 133 | 1010,7600 | -3671,8200 |  | 171 | 1584,0200 | -4862,3600 |
| 134 | 1066,9203 | -3590,5188 |  | 172 | 1582,9652 | -4947,1984 |
| 135 | 1058,0300 | -3559,9700 |  | 1 | 1652,9600 | -4995,0400 |
| 136 | 1044,1200 | -3475,1100 |  |  |  |  |
| 137 | 1032,1952 | -3449,0541 |  |  |  |  |

Сведения о территории проектирования

В настоящее время в границах территории, подлежащей комплексному развитию (далее – Территория), объекты капитального строительства, линейные объекты, подлежащие сносу, реконструкции отсутствуют.

В целом территория имеет спокойный рельеф.

Предложения проекта межевания основаны на решениях Генерального плана муниципального образования города Курган, Правил землепользования и застройки города Кургана (далее – Правила), с учетом градостроительных особенностей территории, инженерно-геологических и экологических ограничений.

В соответствии с Генеральным планом, в границы рассматриваемой территория входят зоны жилой застройки повышенной этажности (выше 9 этажей), среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей), многофункционального назначения, общественно-деловая, транспортной инфраструктуры и рекреационная зона.

В соответствии с Правилами, территория расположена в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2), зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-3), зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1), зоне объектов транспортной инфраструктуры (ИТ-2), зоне водных объектов (Р-3), зоне мест отдыха общего пользования (Р-4) и зоне объектов рекреационного назначения (Р-5).

С учетом предлагаемых проектом планировки зон планируемого размещения объектов капитального строительство, необходимо внесение изменений в Правила в целях реализации Договора о КРТ. Основанием для рассмотрения Главой города Кургана вопроса о внесении изменений в Правила является принятие решения о комплексном развитии территории (пункт 7 статьи 16 Главы 6 Правил).

Территория, предоставленная под комплексное развитие, расположена в двух кадастровых кварталах: 45:25:020501, 45:25:000000.

Сведения о существующих земельных участках

| Порядковый номер земельного участка | Планировоч-ный номер | Кадастровый номер земельного участка | Адрес | Площадь земельного участка, м2 |  | Площадь земельного участка, м2 | Цель использования/ форма собственности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :202 | 45:25:020501 | 45:25:020501:202 | Российская Федерация, Курганская область, городской округ город Курган, город Курган, улица Витебского,№ 1а. | культурное развитие | Учтенный | 7750 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :203 | 45:25:020501 | 45:25:020501:203 | Российская Федерация, Курганская область, городской округ город Курган, город Курган, улица Витебского № 3а. | рынки (ярмарки) | Ранее учтенный | 17665 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :208 | 45:25:020501 | 45:25:020501:208 | Российская Федерация, Курганская область, городской округ город Курган, город Курган, 6а микрорайон, № 32 | отдых (рекреация) -сквер | Учтенный | 8034 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :212 | 45:25:020501 | 45:25:020501:212 | Российская Федерация, Курганская область, городской округ город Курган, город Курган, улица Витебского, № 3а | рынки (ярмарки) | Учтенный | 21147 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :213 | 45:25:020501 | 45:25:020501:213 | Российская Федерация, Курганская область, городской округ город Курган, город Курган, улица Витебского, № 5а | улично-дорожная сеть | Учтенный | 2662 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :214 | 45:25:020501 | 45:25:020501:214 | Российская Федерация, Курганская область, городской округ город Курган, город Курган, 6а микрорайон, № 33 | отдых (рекреация) | Учтенный | 53660 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :52 | 45:25:020501 | 45:25:020501:52 | Курганская обл, г Курган, в районе ул. Мостостроителей | для размещения двухэтажного здания общественной бани | Учтенный | 7000 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :61 | 45:25:020501 | 45:25:020501:61 | Российская Федерация, Курганская область, г Курган, ул Молодёжи, № 90а | для размещения сооружения связи | Учтенный | 200 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :75 | 45:25:020501 | 45:25:020501:75 | Курганская область, г. Курган, мкр. 6а, уч. 28 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Учтенный | 47817 | Собственность публично-правовых образований | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :77 | 45:25:020501 | 45:25:020501:77 | Курганская область, г Курган, мкр 6а, № 27 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Учтенный | 58522 | Собственность публично-правовых образований | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :78 | 45:25:020501 | 45:25:020501:78 | Курганская область, г. Курган, ул. Мостостроителей, уч. №1 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Учтенный | 83317 | Собственность публично-правовых образований | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :79 | 45:25:020501 | 45:25:020501:79 | Курганская область, г. Курган, ул. Мостостроителей, уч. №3 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка -комплексное освоение территории | Учтенный | 226299 | Собственность публично-правовых образований | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :80 | 45:25:020501 | 45:25:020501:80 | Курганская область, г. Курган, ул. Мостостроителей, уч. №2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка - комплексное освоение территории | Учтенный | 130225 | Собственность публично-правовых образований | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :83 | 45:25:020501 | 45:25:020501:83 | Курганская область, г Курган, мкр 6-й | коммунальное обслуживание (для размещения сооружения связи) | Учтенный | 240 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |
| :88 | 45:25:020501 | 45:25:020501:88 | Курганская область, г Курган, ул Мостостроителей, уч №4 | среднеэтажная жилая застройка - комплексное освоение территории | Учтенный | 181444 |  | Земли населенных пунктов | Землепользование |

Предлагаются к снятию с кадастрового учета следующие кадастровые номера земельных участков:

- 45:25:020501:52 и 45:25:020501:203 (участки  пересекают границы земельного участка 45:25:020501:212, предлагаемого к перераспределению  (реестровая ошибка).

Границы зон с особыми условиями использования

В границы проекта планировки попадают зоны с особыми условиями использования территории:

- зона затопления 1 % паводком:

- зона подтопления;

- прибрежная защитная полоса и водоохранная зона;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Границы особо охраняемых природных территорий

В границах проекта межевания нет особо охраняемых природных территорий.

Границы территорий объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания подготовлен в соответствии с проектом планировки территории, который содержит все необходимые материалы по обоснованию решений по планировке соответствующей территории комплексного развития.

Проектом планировки были определены границы элементов планировочной структуры (кварталы), установлены красные линии и линии регулирования застройки.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом проектируемых красных линий, устанавливались по смежным земельным участкам, внутриквартальным проездам, естественным границам, а также в соответствии с действующими градостроительными нормативами и градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки.

Постановлением о КРТ определены:

- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии Территории;

- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при осуществлении комплексного развития Территории.

| Основные виды разрешенного использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при осуществлении комплексного развития Территории | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Предельное количество этажей – 4 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. | 2.1.1 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Предельное количество этажей – 8 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. | 2.3 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Предельное количество этажей – 25 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. | 2.6 |
| Хранение автотранспорта | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. | 2.7.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее образование | Предельное количество этажей – 3 этажа (в условиях плотной застройки допускается до 4 этажей). Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. | 3.5.1 |
| Магазины | Предельное количество этажей – 3 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. | 4.4 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. | 4.2 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Предельное количество этажей – 3 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. | 3.6.1 |
| Площадки для занятий спортом | Не подлежат установлению. | 5.1.3 |
| Предоставление коммунальных услуг | Не подлежат установлению. | 3.1.1 |
| Благоустройство территории | Не подлежат установлению. | 12.0.2 |
| Отдых (рекреация) | Не подлежат установлению. | 5.0 |
| Улично-дорожная сеть | Не подлежат установлению. | 12.0 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений: - от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и (или) территориями общего пользования, в том числе улицами, проездами - 5 метров; от границ земельных участков, совпадающих с границами смежного земельного участка - 3 метра;

При определении границ и размеров земельных участков соблюдены стандарты, необходимые для удобной эксплуатации жилых домов, а также требования по обеспечению доступа к территориям общего пользования с каждого земельного участка.

Ведомость образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м | Способ образования земельного участка, номер исходного земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 01 |
| :ЗУ1 | Дошкольное, начальное и среднее образование | 29775 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:77, 45:25:020501:214 |
| :ЗУ2 | Среднеэтажная жилая застройка | 22922 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:77 |
| :ЗУ3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 23431 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:77 |
| :ЗУ4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 23323 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:77, 45:25:020501:83 |
| :ЗУ5 | Улично-дорожная сеть. Предоставление коммунальных услуг | 11582 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:77 |
| :ЗУ6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 15131 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ7 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 14584 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ8 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 16457 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ9 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 17045 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ10 | Улично-дорожная сеть. Предоставление коммунальных услуг | 7773 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ11 | Предоставление коммунальных услуг | 109 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ12 | Предоставление коммунальных услуг | 63 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Квартал 02 |
| :ЗУ13 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 20550 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:75 |
| :ЗУ14 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка | 27075 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:75 |
| :ЗУ15 | Предоставление коммунальных услуг | 4447 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:75 |
| :ЗУ16 | Улично-дорожная сеть. Предоставление коммунальных услуг | 18376 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:75 |
| :ЗУ17 | Благоустройство территории | 3985 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:75 |
| :ЗУ18 | Предоставление коммунальных услуг | 63 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Квартал 03 |
| :ЗУ19 | Дошкольное, начальное и среднее образование | 11121 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:78 |
| :ЗУ20 | Среднеэтажная жилая застройка | 173202 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:78, 45:25:020501:80, 45:25:020501:88 |
| :ЗУ21 | Улично-дорожная сеть | 1414 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:80 |
| Квартал 04(01) |
| :ЗУ22 | Дошкольное, начальное и среднее образование | 10991 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:79 |
| :ЗУ23 | Дошкольное, начальное и среднее образование | 50052 | Перераспределение земельных участков* 45:25:020501:79, 45:25:020501:80, 45:25:020501:88 |
| :ЗУ24 | Дошкольное, начальное и среднее образование | 13865 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:88 |
| :ЗУ25 | Среднеэтажная жилая застройка | 279762 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:79, 45:25:020501:80, 45:25:020501:88 |
| :ЗУ26 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. | 56676 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:79 |
| :ЗУ27 | Улично-дорожная сеть | 8795 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:80, 45:25:020501:88 |
| :ЗУ28 | Улично-дорожная сеть | 2204 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:79 |
| Квартал 04(02) |
| :ЗУ29 | Благоустройство территории | 17719 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:80 |
| Квартал 05(01) |
| :ЗУ30 | Объекты культурно-досуговой деятельности. Магазины | 6068 | Перераспределение земельного участка* 45:25:020501:80 |
| Квартал 05(02) |
| :ЗУ31 | Объекты культурно-досуговой деятельности. Магазины | 19616 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ32 | Объекты культурно-досуговой деятельности. Магазины | 22594 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Квартал 06 |
| :ЗУ33 | Магазины | 31665 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:202, 45:25:020501:212, 45:25:020501:213 |
| Благоустройство озера Черное, улично-дорожная сеть |
| :ЗУ34 | Отдых (рекреация). Благоустройство территории. Предоставление коммунальных услуг | 224338 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ35 | Отдых (рекреация). Благоустройство территории. Предоставление коммунальных услуг | 29044 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:75 |
| :ЗУ36 | Отдых (рекреация). Благоустройство территории. Предоставление коммунальных услуг | 67385 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:214, 45:25:020501:77 |
| :ЗУ37 | Отдых (рекреация). Благоустройство территории. Предоставление коммунальных услуг | 122912 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:78, 45:25:020501:79, 45:25:020501:80 |
| :ЗУ38 | Благоустройство территории | 1072 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ39 | Улично-дорожная сеть | 5687 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:213 |
| :ЗУ40 | Улично-дорожная сеть | 4993 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ41 | Улично-дорожная сеть. Предоставление коммунальных услуг | 4071 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:75 |
| :ЗУ42 | Улично-дорожная сеть | 10872 | Перераспределение земельного участка * 45:25:020501:78 |
| :ЗУ43 | Улично-дорожная сеть | 6281 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ44 | Улично-дорожная сеть | 13937 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:78, 45:25:020501:80 |
| :ЗУ45 | Улично-дорожная сеть | 52266 | Перераспределение земельных участков * 45:25:020501:79, 45:25:020501:80, 45:25:020501:88 |
| :ЗУ46 | Благоустройство территории. Предоставление коммунальных услуг | 1013 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

* - перераспределение земельных участков осуществляется в том числе за счет земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Публичные сервитуты

В границах проектируемой территории предусмотрено установление публичного сервитута к вышке связи.

РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

(в местной системе координат МСК-45)

| Элемент планировочной структуры 01 |
| --- |
| Земельный участок :ЗУ1 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439795.96 | 2378712.9 | 55° 46' 7" | 74.56 |
| 2 | 439837.9 | 2378774.54 | 90° 14' 22" | 102.94 |
| 3 | 439837.47 | 2378877.48 | 177° 43' 21" | 118.26 |
| 4 | 439719.3 | 2378882.18 | 240° 55' 41" | 16.05 |
| 5 | 439711.5 | 2378868.15 | 240° 55' 2" | 51.41 |
| 6 | 439686.51 | 2378823.22 | 151° 23' 48" | 32.06 |
| 7 | 439658.36 | 2378838.57 | 151° 23' 51" | 34.72 |
| 8 | 439627.88 | 2378855.19 | 239° 5' 53" | 103.14 |
| 9 | 439574.91 | 2378766.69 | 245° 59' 28" | 16.34 |
| 10 | 439568.26 | 2378751.76 | 327° 13' 19" | 65 |
| 11 | 439622.91 | 2378716.57 | 327° 13' 8" | 07.52 |
| 12 | 439629.23 | 2378712.5 | 57° 19' 56" | 67.77 |
| 13 | 439665.81 | 2378769.55 | 57° 19' 36" | 15 |
| 14 | 439673.91 | 2378782.18 | 326° 5' 22" | 139.88 |
| 15 | 439790 | 2378704.14 | 55° 46' 12" | 10.06 |
| Земельный участок :ЗУ2 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439877.17 | 2378645.57 | 56° 1' 37" | 116.86 |
| 2 | 439942.47 | 2378742.48 | 90° 13' 42" | 135.42 |
| 3 | 439941.93 | 2378877.9 | 180° 13' 49" | 104.46 |
| 4 | 439837.47 | 2378877.48 | 270° 14' 22" | 102.94 |
| 5 | 439837.9 | 2378774.54 | 235° 46' 7" | 74.56 |
| 6 | 439795.96 | 2378712.9 | 235° 46' 12" | 10.06 |
| 7 | 439790 | 2378704.14 | 326° 6' 9" | 105.02 |
| Земельный участок :ЗУ3 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439926.87 | 2378893.62 | 90° 10' 46" | 124.51 |
| 2 | 439926.48 | 2379018.13 | 178° 55' 50" | 200.37 |
| 3 | 439726.14 | 2379021.87 | 267° 45' 38" | 124.89 |
| 4 | 439721.26 | 2378897.08 | 359° 2' 9" | 205.64 |
| Земельный участок :ЗУ4 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439926.48 | 2379018.13 | 90° 16' 39" | 130.13 |
| 2 | 439925.85 | 2379148.26 | 178° 54' 54" | 177.45 |
| 3 | 439748.43 | 2379151.62 | 193° 38' 15" | 17.77 |
| 4 | 439731.16 | 2379147.43 | 267° 42' 38" | 125.66 |
| 5 | 439726.14 | 2379021.87 | 358° 55' 50" | 200.37 |
| Земельный участок :ЗУ5 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439940.85 | 2379147.98 | 178° 55' 50" | 15 |
| 2 | 439925.85 | 2379148.26 | 270° 16' 39" | 130.13 |
| 3 | 439926.48 | 2379018.13 | 270° 10' 46" | 124.51 |
| 4 | 439926.87 | 2378893.62 | 179° 2' 9" | 205.64 |
| 5 | 439721.26 | 2378897.08 | 267° 14' 35" | 12.47 |
| 6 | 439720.66 | 2378884.62 | 240° 51' 57" | 02.79 |
| 7 | 439719.3 | 2378882.18 | 357° 43' 21" | 118.26 |
| 8 | 439837.47 | 2378877.48 | 0° 13' 49" | 104.46 |
| 9 | 439941.93 | 2378877.9 | 90° 13' 45" | 270.08 |
| Земельный участок :ЗУ6 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439783.24 | 2378533 | 56° 1' 50" | 130.83 |
| 2 | 439856.34 | 2378641.5 | 146° 5' 38" | 115.46 |
| 3 | 439760.51 | 2378705.91 | 236° 5' 24" | 131.42 |
| 4 | 439687.19 | 2378596.84 | 326° 23' 23" | 115.33 |
| Земельный участок :ЗУ7 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439687.19 | 2378596.84 | 56° 5' 24" | 131.42 |
| 2 | 439760.51 | 2378705.91 | 146° 5' 54" | 114.1 |
| 3 | 439665.81 | 2378769.55 | 237° 19' 56" | 67.77 |
| 4 | 439629.23 | 2378712.5 | 327° 13' 43" | 03.81 |
| 5 | 439632.43 | 2378710.44 | 237° 35' 25" | 64.29 |
| 6 | 439597.97 | 2378656.16 | 326° 22' 52" | 107.14 |
| Земельный участок :ЗУ8 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439687.19 | 2378596.84 | 146° 22' 52" | 107.14 |
| 2 | 439597.97 | 2378656.16 | 237° 35' 35" | 142.8 |
| 3 | 439521.44 | 2378535.6 | 240° 39' 35" | 17.92 |
| 4 | 439512.66 | 2378519.98 | 330° 56' 34" | 102.33 |
| 5 | 439602.11 | 2378470.28 | 56° 5' 20" | 152.5 |
| Земельный участок :ЗУ9 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439783.24 | 2378533 | 146° 23' 23" | 115.33 |
| 2 | 439687.19 | 2378596.84 | 236° 5' 20" | 152.5 |
| 3 | 439602.11 | 2378470.28 | 330° 56' 40" | 115.58 |
| 4 | 439703.14 | 2378414.15 | 56° 1' 18" | 143.32 |
| Земельный участок :ЗУ10 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439673.91 | 2378782.18 | 237° 19' 36" | 15 |
| 2 | 439665.81 | 2378769.55 | 326° 5' 54" | 114.1 |
| 3 | 439760.51 | 2378705.91 | 326° 5' 38" | 115.46 |
| 4 | 439856.34 | 2378641.5 | 236° 1' 50" | 130.83 |
| 5 | 439783.24 | 2378533 | 236° 1' 18" | 143.32 |
| 6 | 439703.14 | 2378414.15 | 330° 54' 57" | 15.06 |
| 7 | 439716.3 | 2378406.83 | 56° 1' 35" | 281.87 |
| 8 | 439873.81 | 2378640.58 | 56° 2' 45" | 06.02 |
| 9 | 439877.17 | 2378645.57 | 146° 6' 9" | 105.02 |
| 10 | 439790 | 2378704.14 | 146° 5' 22" | 139.88 |
| Земельный участок :ЗУ11 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439861,34 | 2378656,26 | 056° 09' 34" | 9,50 |
| 2 | 439866,63 | 2378664,15 | 146° 11' 58" | 11,50 |
| 3 | 439857,07 | 2378670,55 | 236° 09' 34" | 9,50 |
| 4 | 439851,78 | 2378662,66 | 326° 11' 58" | 11,50 |
| Земельный участок :ЗУ12 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439941,34 | 2379027,19 | 180° 14' 41" | 7,02 |
| 2 | 439934,32 | 2379027,16 | 270° 19' 06" | 9,00 |
| 3 | 439934,37 | 2379018,16 | 000° 14' 44" | 7,00 |
| 4 | 439941,37 | 2379018,19 | 090° 11' 28" | 9,00 |

| Элемент планировочной структуры 02 |
| --- |
| Земельный участок :ЗУ13 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439759.56 | 2379172.62 | 358° 54' 51" | 166.24 |
| 2 | 439925.77 | 2379169.47 | 90° 14' 10" | 128.58 |
| 3 | 439925.24 | 2379298.05 | 178° 22' 26" | 161.75 |
| 4 | 439763.56 | 2379302.64 | 268° 14' 16" | 130.08 |
| Земельный участок :ЗУ14 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439925.24 | 2379298.05 | 90° 14' 4" | 154.05 |
| 2 | 439924.61 | 2379452.1 | 149° 49' 9" | 106.94 |
| 3 | 439832.17 | 2379505.86 | 238° 47' 55" | 192.65 |
| 4 | 439732.37 | 2379341.08 | 329° 47' 32" | 36.53 |
| 5 | 439763.94 | 2379322.7 | 268° 54' 53" | 20.06 |
| 6 | 439763.56 | 2379302.64 | 358° 22' 26" | 161.75 |
| Земельный участок :ЗУ15 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439892.32 | 2379504.17 | 356° 42' 56" | 30.72 |
| 2 | 439922.99 | 2379502.41 | 89° 9' 18" | 88.14 |
| 3 | 439924.29 | 2379590.54 | 179° 22' 54" | 34.29 |
| 4 | 439890 | 2379590.91 | 240° 49' 41" | 72.56 |
| 5 | 439854.63 | 2379527.55 | 328° 11' 16" | 44.35 |
| Земельный участок :ЗУ16 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439939.08 | 2379590.38 | 270° 13' 53" | 123.88 |
| 2 | 439939.58 | 2379466.5 | 146° 18' 36" | 0.04 |
| 3 | 439939.55 | 2379466.52 | 270° 14' 6" | 297.33 |
| 4 | 439940.77 | 2379169.19 | 178° 55' 50" | 15 |
| 5 | 439925.77 | 2379169.47 | 90° 14' 10" | 128.58 |
| 6 | 439925.24 | 2379298.05 | 90° 14' 4" | 154.05 |
| 7 | 439924.61 | 2379452.1 | 149° 49' 9" | 106.94 |
| 8 | 439832.17 | 2379505.86 | 238° 47' 55" | 192.65 |
| 9 | 439732.37 | 2379341.08 | 329° 47' 32" | 36.53 |
| 10 | 439763.94 | 2379322.7 | 268° 54' 53" | 20.06 |
| 11 | 439763.56 | 2379302.64 | 268° 14' 16" | 130.08 |
| 12 | 439759.56 | 2379172.62 | 178° 54' 41" | 10 |
| 13 | 439749.56 | 2379172.81 | 88° 54' 51" | 117.68 |
| 14 | 439751.79 | 2379290.47 | 148° 31' 15" | 61.97 |
| 15 | 439698.94 | 2379322.83 | 58° 30' 23" | 256.05 |
| 16 | 439832.7 | 2379541.16 | 328° 10' 33" | 25.81 |
| 17 | 439854.63 | 2379527.55 | 328° 11' 16" | 44.35 |
| 18 | 439892.32 | 2379504.17 | 356° 42' 56" | 30.72 |
| 19 | 439922.99 | 2379502.41 | 89° 9' 18" | 88.14 |
| 20 | 439924.29 | 2379590.54 | 359° 22' 49" | 14.79 |
| Земельный участок :ЗУ17 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439938.87 | 2379642.51 | 202° 6' 20" | 63.32 |
| 2 | 439880.2 | 2379618.68 | 238° 30' 8" | 90.92 |
| 3 | 439832.7 | 2379541.16 | 328° 10' 33" | 25.81 |
| 4 | 439854.63 | 2379527.55 | 60° 49' 41" | 72.56 |
| 5 | 439890 | 2379590.91 | 359° 22' 54" | 34.29 |
| 6 | 439924.29 | 2379590.54 | 359° 22' 49" | 14.79 |
| 7 | 439939.08 | 2379590.38 | 90° 13' 51" | 52.13 |
| 8 | 439918.28 | 2379623.49 | 267° 14' 54" | 12.91 |
| 9 | 439917.66 | 2379610.59 | 358° 7' 22" | 15.57 |
| 10 | 439933.22 | 2379610.08 | 87° 7' 43" | 12.78 |
| 11 | 439933.86 | 2379622.84 | 177° 36' 40" | 15.59 |
| Земельный участок :ЗУ18 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439940,17 | 2379298,11 | 090° 15' 17" | 9,00 |
| 2 | 439940,13 | 2379307,11 | 180° 14' 44" | 7,00 |
| 3 | 439933,13 | 2379307,08 | 270° 15' 17" | 9,00 |
| 4 | 439933,17 | 2379298,08 | 000° 14' 44" | 7,00 |

| Элемент планировочной структуры 03 |
| --- |
| Земельный участок :ЗУ19 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438730,94 | 2378497,23 | 144° 39' 55" | 146,61 |
| 2 | 438611,34 | 2378582,02 | 234° 48' 60" | 39,48 |
| 3 | 438588,59 | 2378549,75 | 235° 01' 06" | 8,98 |
| 4 | 438583,44 | 2378542,39 | 234° 45' 59" | 27,39 |
| 5 | 438567,64 | 2378520,02 | 324° 36' 01" | 146,32 |
| 6 | 438686,91 | 2378435,26 | 054° 36' 22" | 76,02 |
| Земельный участок :ЗУ20 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438535,49 | 2378762,55 | 238° 12' 47" | 144,22 |
| 2 | 438459,52 | 2378639,96 | 325° 02' 58" | 157,47 |
| 3 | 438588,59 | 2378549,75 | 054° 48' 60" | 39,48 |
| 4 | 438611,34 | 2378582,02 | 324° 39' 55" | 146,61 |
| 5 | 438730,94 | 2378497,23 | 234° 36' 22" | 76,02 |
| 6 | 438686,91 | 2378435,26 | 144° 36' 01" | 146,32 |
| 7 | 438567,64 | 2378520,02 | 054° 45' 59" | 27,39 |
| 8 | 438583,44 | 2378542,39 | 145° 03' 31" | 156,96 |
| 9 | 438454,77 | 2378632,29 | 238° 12' 40" | 188,52 |
| 10 | 438355,46 | 2378472,05 | 324° 33' 38" | 147,64 |
| 11 | 438475,75 | 2378386,44 | 324° 46' 38" | 321,00 |
| 12 | 438737,98 | 2378201,30 | 324° 53' 56" | 4,73 |
| 13 | 438741,85 | 2378198,58 | 317° 17' 26" | 1,59 |
| 14 | 438743,02 | 2378197,50 | 054° 59' 20" | 193,43 |
| 15 | 438854,00 | 2378355,93 | 054° 54' 34" | 4,77 |
| 16 | 438856,74 | 2378359,83 | 324° 35' 18" | 71,36 |
| 17 | 438914,90 | 2378318,48 | 324° 35' 43" | 64,61 |
| 18 | 438967,56 | 2378281,05 | 054° 30' 02" | 54,11 |
| 19 | 438998,98 | 2378325,10 | 071° 18' 02" | 21,93 |
| 20 | 439006,01 | 2378345,87 | 088° 04' 42" | 67,40 |
| 21 | 439008,27 | 2378413,23 | 102° 15' 53" | 18,59 |
| 22 | 439004,32 | 2378431,40 | 130° 32' 52" | 18,58 |
| 23 | 438992,24 | 2378445,52 | 144° 42' 19" | 31,79 |
| 24 | 438966,29 | 2378463,89 | 144° 42' 24" | 351,82 |
| 25 | 438679,13 | 2378667,16 | 144° 42' 08" | 24,71 |
| 26 | 438658,96 | 2378681,44 | 144° 42' 32" | 132,92 |
| 27 | 438550,47 | 2378758,23 | 163° 54' 48" | 15,59 |
| Земельный участок :ЗУ21 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438588,59 | 2378549,75 | 145° 02' 58" | 157,47 |
| 2 | 438459,52 | 2378639,96 | 238° 13' 49" | 9,02 |
| 3 | 438454,77 | 2378632,29 | 325° 03' 31" | 156,96 |
| 4 | 438583,44 | 2378542,39 | 055° 01' 06" | 8,98 |

| Элемент планировочной структуры 04(01) |
| --- |
| Земельный участок :ЗУ22 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438325.94 | 2379417.89 | 270° 50' 57" | 122.8 |
| 2 | 438327.76 | 2379295.1 | 180° 37' 44" | 94.75 |
| 3 | 438233.02 | 2379294.06 | 90° 50' 42" | 111.2 |
| 4 | 438231.38 | 2379405.25 | 3° 47' 36" | 29.32 |
| 5 | 438260.64 | 2379407.19 | 9° 18' 21" | 66.17 |
| Земельный участок :ЗУ23 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438165.9 | 2378770.28 | 57° 38' 20" | 190.99 |
| 2 | 438268.13 | 2378931.61 | 90° 35' 5" | 97.01 |
| 3 | 438267.14 | 2379028.61 | 180° 46' 34" | 160.21 |
| 4 | 438106.94 | 2379026.44 | 90° 53' 4" | 19.43 |
| 5 | 438106.64 | 2379045.87 | 180° 56' 17" | 31.76 |
| 6 | 438074.88 | 2379045.35 | 155° 7' 3" | 13.04 |
| 7 | 438062.72 | 2379050.99 | 245° 15' 47" | 133.18 |
| 8 | 438006.99 | 2378930.03 | 254° 46' 15" | 52.19 |
| 9 | 437993.28 | 2378879.67 | 327° 38' 15" | 204.36 |
| Земельный участок :ЗУ24 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438119.24 | 2378696.64 | 57° 38' 27" | 87.18 |
| 2 | 438165.9 | 2378770.28 | 147° 38' 15" | 204.36 |
| 3 | 437993.28 | 2378879.67 | 254° 45' 57" | 71.7 |
| 4 | 437974.44 | 2378810.49 | 327° 29' 41" | 123.54 |
| 5 | 438078.63 | 2378744.1 | 310° 33' 9" | 62.46 |
| Земельный участок :ЗУ25 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438389.53 | 2378607.11 | 58° 12' 55" | 146.15 |
| 2 | 438466.51 | 2378731.34 | 60° 18' 49" | 17 |
| 3 | 438474.93 | 2378746.11 | 64° 33' 56" | 17 |
| 4 | 438482.23 | 2378761.46 | 68° 47' 35" | 17 |
| 5 | 438488.38 | 2378777.31 | 73° 2' 45" | 17.01 |
| 6 | 438493.34 | 2378793.58 | 77° 17' 18" | 17 |
| 7 | 438497.08 | 2378810.16 | 81° 30' 45" | 17.01 |
| 8 | 438499.59 | 2378826.98 | 85° 44' 55" | 17 |
| 9 | 438500.85 | 2378843.93 | 89° 57' 59" | 17 |
| 10 | 438500.86 | 2378860.93 | 93° 55' 54" | 14.58 |
| 11 | 438499.86 | 2378875.48 | 95° 43' 59" | 304.52 |
| 12 | 438469.44 | 2379178.48 | 91° 6' 37" | 279.71 |
| 13 | 438464.02 | 2379458.14 | 181° 32' 24" | 49.49 |
| 14 | 438414.55 | 2379456.81 | 188° 55' 40" | 158.45 |
| 15 | 438258.02 | 2379432.22 | 181° 0' 11" | 211.34 |
| 16 | 438046.71 | 2379428.52 | 167° 47' 54" | 24.32 |
| 17 | 438022.94 | 2379433.66 | 236° 16' 46" | 31.42 |
| 18 | 438005.5 | 2379407.53 | 234° 14' 51" | 28.82 |
| 19 | 437988.66 | 2379384.14 | 315° 33' 13" | 87.1 |
| 20 | 438050.84 | 2379323.15 | 284° 33' 25" | 93.7 |
| 21 | 438074.39 | 2379232.46 | 245° 15' 50" | 413.37 |
| 22 | 437901.42 | 2378857.02 | 327° 29' 38" | 86.58 |
| 23 | 437974.44 | 2378810.49 | 74° 45' 57" | 71.7 |
| 24 | 437993.28 | 2378879.67 | 74° 46' 15" | 52.19 |
| 25 | 438006.99 | 2378930.03 | 65° 15' 47" | 133.18 |
| 26 | 438062.72 | 2379050.99 | 335° 7' 3" | 13.04 |
| 27 | 438074.88 | 2379045.35 | 0° 56' 17" | 31.76 |
| 28 | 438106.64 | 2379045.87 | 270° 53' 4" | 19.43 |
| 29 | 438106.94 | 2379026.44 | 0° 46' 44" | 23.54 |
| 30 | 438130.48 | 2379026.76 | 0° 46' 32" | 136.67 |
| 31 | 438267.14 | 2379028.61 | 270° 35' 5" | 97.01 |
| 32 | 438268.13 | 2378931.61 | 237° 38' 27" | 145.92 |
| 33 | 438190.03 | 2378808.35 | 237° 37' 56" | 45.07 |
| 34 | 438165.9 | 2378770.28 | 237° 38' 27" | 87.18 |
| 35 | 438119.24 | 2378696.64 | 310° 33' 29" | 191.09 |
| 36 | 438243.49 | 2378551.46 | 324° 38' 56" | 95.01 |
| 37 | 438320.98 | 2378496.49 | 58° 12' 50" | 130.14 |
| 38 | 438231.38 | 2379405.25 | 270° 50' 42" | 111.2 |
| 39 | 438233.02 | 2379294.06 | 0° 37' 44" | 94.75 |
| 40 | 438327.76 | 2379295.1 | 90° 50' 57" | 122.8 |
| 41 | 438325.94 | 2379417.89 | 189° 18' 21" | 66.17 |
| 42 | 438260.64 | 2379407.19 | 183° 47' 36" | 29.32 |
| 43 | 438283.53 | 2378926.23 | 237° 37' 47" | 116.33 |
| 44 | 438221.25 | 2378827.98 | 313° 38' 10" | 124.17 |
| 45 | 438306.94 | 2378738.11 | 57° 10' 3" | 176.06 |
| 46 | 438402.4 | 2378886.05 | 161° 19' 26" | 125.48 |
| Земельный участок :ЗУ26 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438464.02 | 2379458.14 | 91° 6' 21" | 29.54 |
| 2 | 438463.45 | 2379487.67 | 93° 15' 46" | 17.22 |
| 3 | 438462.47 | 2379504.86 | 97° 32' 46" | 17.21 |
| 4 | 438460.21 | 2379521.92 | 101° 50' 20" | 17.21 |
| 5 | 438456.68 | 2379538.76 | 106° 7' 9" | 17.22 |
| 6 | 438451.9 | 2379555.3 | 110° 24' 15" | 17.21 |
| 7 | 438445.9 | 2379571.43 | 114° 41' 21" | 17.21 |
| 8 | 438438.71 | 2379587.07 | 118° 59' 35" | 17.21 |
| 9 | 438430.37 | 2379602.12 | 123° 15' 55" | 17.21 |
| 10 | 438420.93 | 2379616.51 | 125° 25' 10" | 76.09 |
| 11 | 438376.83 | 2379678.52 | 212° 45' 41" | 09.24 |
| 12 | 438369.06 | 2379673.52 | 214° 43' 19" | 421.11 |
| 13 | 438022.94 | 2379433.66 | 347° 47' 54" | 24.32 |
| 14 | 438046.71 | 2379428.52 | 1° 0' 11" | 211.34 |
| 15 | 438258.02 | 2379432.22 | 8° 55' 40" | 158.45 |
| 16 | 438414.55 | 2379456.81 | 1° 32' 24" | 49.49 |
| Земельный участок :ЗУ27 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438320,98 | 2378496,49 | 058° 11' 44" | 16,01 |
| 2 | 438329,42 | 2378510,10 | 144° 40' 25" | 91,69 |
| 3 | 438254,61 | 2378563,12 | 130° 33' 22" | 177,78 |
| 4 | 438139,02 | 2378698,19 | 057° 38' 36" | 153,65 |
| 5 | 438221,25 | 2378827,98 | 057° 37' 47" | 116,33 |
| 6 | 438283,53 | 2378926,23 | 160° 44' 35" | 16,31 |
| 7 | 438268,13 | 2378931,61 | 237° 38' 27" | 145,92 |
| 8 | 438190,03 | 2378808,35 | 237° 37' 56" | 45,07 |
| 9 | 438165,90 | 2378770,28 | 237° 38' 16" | 87,13 |
| 10 | 438119,26 | 2378696,68 | 310° 33' 07" | 191,47 |
| 11 | 438243,74 | 2378551,20 | 324° 41' 23" | 94,65 |
| Земельный участок :ЗУ28 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438300,12 | 2379413,66 | 009° 17' 51" | 12,01 |
| 2 | 438311,97 | 2379415,60 | 099° 18' 52" | 12,11 |
| 3 | 438310,01 | 2379427,55 | 009° 21' 28" | 106,27 |
| 4 | 438414,87 | 2379444,83 | 001° 32' 34" | 49,40 |
| 5 | 438464,25 | 2379446,16 | 091° 05' 60" | 11,98 |
| 6 | 438464,02 | 2379458,14 | 090° 00' 00" | 0,01 |
| 7 | 438464,02 | 2379458,15 | 181° 32' 23" | 49,50 |
| 8 | 438414,54 | 2379456,82 | 188° 56' 15" | 119,72 |
| 9 | 438296,27 | 2379438,22 | 278° 54' 33" | 24,86 |

| Элемент планировочной структуры 04(02) |
| --- |
| Земельный участок :ЗУ29 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438283.53 | 2378926.23 | 341° 19' 26" | 125.48 |
| 2 | 438402.4 | 2378886.05 | 237° 10' 3" | 176.06 |
| 3 | 438306.94 | 2378738.11 | 133° 38' 10" | 124.17 |
| 4 | 438221.25 | 2378827.98 | 57° 37' 47" | 116.33 |

| Элемент планировочной структуры 05(01) |
| --- |
| Земельный участок :ЗУ30 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438546.24 | 2378783.28 | 42° 34' 18" | 63.92 |
| 2 | 438593.31 | 2378826.52 | 112° 59' 21" | 49.19 |
| 3 | 438574.1 | 2378871.8 | 104° 55' 37" | 120.15 |
| 4 | 438543.15 | 2378987.9 | 185° 44' 19" | 14.03 |
| 5 | 438528.92 | 2378986.47 | 275° 43' 54" | 107.54 |
| 6 | 438539.66 | 2378879.47 | 273° 36' 37" | 20.01 |
| 7 | 438540.92 | 2378859.5 | 269° 22' 11" | 20 |
| 8 | 438540.7 | 2378839.5 | 265° 48' 46" | 49.85 |
| 9 | 438537.06 | 2378789.78 | 324° 41' 57" | 11.25 |

| Элемент планировочной структуры 05(02) |
| --- |
| Земельный участок :ЗУ31 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438582.46 | 2379298.94 | 99° 50' 55" | 289.86 |
| 2 | 438532.88 | 2379584.53 | 201° 13' 4" | 46.12 |
| 3 | 438489.89 | 2379567.84 | 286° 7' 14" | 20.02 |
| 4 | 438495.5 | 2379548.43 | 281° 49' 17" | 20.21 |
| 5 | 438499.64 | 2379528.65 | 277° 33' 53" | 20.21 |
| 6 | 438502.3 | 2379508.62 | 273° 14' 6" | 20.02 |
| 7 | 438503.44 | 2379488.45 | 271° 6' 38" | 277.06 |
| 8 | 438508.81 | 2379211.44 | 1° 7' 1" | 21.54 |
| 9 | 438530.35 | 2379211.86 | 59° 6' 11" | 101.48 |
| Земельный участок :ЗУ32 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438532.88 | 2379584.53 | 68° 25' 42" | 168.12 |
| 2 | 438594.69 | 2379740.87 | 124° 55' 47" | 51.28 |
| 3 | 438565.33 | 2379782.91 | 124° 54' 28" | 22.32 |
| 4 | 438552.56 | 2379801.21 | 214° 55' 38" | 52.92 |
| 5 | 438509.17 | 2379770.91 | 214° 55' 10" | 121.4 |
| 6 | 438409.63 | 2379701.42 | 305° 25' 24" | 75.74 |
| 7 | 438453.53 | 2379639.7 | 303° 14' 59" | 20.21 |
| 8 | 438464.61 | 2379622.8 | 298° 59' 19" | 20.02 |
| 9 | 438474.4 | 2379605.13 | 294° 42' 50" | 20.21 |
| 10 | 438482.85 | 2379586.77 | 290° 23' 60" | 20.02 |
| 11 | 438489.89 | 2379567.84 | 21° 13' 4" | 46.12 |

| Элемент планировочной структуры 06 |
| --- |
| Земельный участок :ЗУ33 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439323.2 | 2377973.18 | 40° 17' 25" | 19.98 |
| 2 | 439338.44 | 2377986.1 | 131° 12' 8" | 105.9 |
| 3 | 439268.68 | 2378065.78 | 149° 6' 40" | 21 |
| 4 | 439250.66 | 2378076.56 | 149° 5' 33" | 47.07 |
| 5 | 439210.27 | 2378100.74 | 149° 0' 32" | 46.65 |
| 6 | 439170.28 | 2378124.76 | 253° 6' 36" | 132.89 |
| 7 | 439131.67 | 2377997.6 | 268° 5' 38" | 54.12 |
| 8 | 439129.87 | 2377943.51 | 268° 6' 59" | 08.21 |
| 9 | 439129.6 | 2377935.3 | 268° 3' 54" | 08.89 |
| 10 | 439129.3 | 2377926.42 | 268° 56' 1" | 13.43 |
| 11 | 439129.05 | 2377912.99 | 324° 25' 39" | 34.45 |
| 12 | 439157.07 | 2377892.95 | 324° 26' 38" | 50.42 |
| 13 | 439198.09 | 2377863.63 | 41° 12' 32" | 18.82 |
| 14 | 439212.25 | 2377876.03 | 41° 11' 35" | 92.01 |
| 15 | 439281.49 | 2377936.63 | 41° 13' 40" | 55.46 |

| Благоустройство озера Черное, улично-дорожная сеть |
| --- |
| Земельный участок :ЗУ34 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439604.75 | 2379177.41 | 60° 26' 48" | 24.11 |
| 2 | 439616.64 | 2379198.38 | 171° 11' 27" | 54.52 |
| 3 | 439562.76 | 2379206.73 | 152° 34' 55" | 07.21 |
| 4 | 439556.36 | 2379210.05 | 152° 35' 2" | 83.7 |
| 5 | 439482.06 | 2379248.59 | 152° 35' 18" | 45.7 |
| 6 | 439441.49 | 2379269.63 | 59° 46' 17" | 163.85 |
| 7 | 439523.98 | 2379411.2 | 47° 1' 32" | 24.21 |
| 8 | 439540.48 | 2379428.91 | 75° 38' 48" | 22.35 |
| 9 | 439546.02 | 2379450.56 | 63° 4' 45" | 73.46 |
| 10 | 439579.28 | 2379516.06 | 168° 30' 41" | 13.02 |
| 11 | 439566.34 | 2379518.69 | 146° 12' 32" | 26.74 |
| 12 | 439544.12 | 2379533.56 | 153° 12' 32" | 113.28 |
| 13 | 439443 | 2379584.62 | 168° 2' 23" | 18.14 |
| 14 | 439425.25 | 2379588.38 | 144° 5' 23" | 82.4 |
| 15 | 439358.51 | 2379636.71 | 184° 5' 2" | 24.71 |
| 16 | 439333.86 | 2379634.95 | 150° 26' 35" | 37.79 |
| 17 | 439300.99 | 2379653.59 | 153° 56' 18" | 126.26 |
| 18 | 439187.57 | 2379709.06 | 173° 36' 39" | 59.49 |
| 19 | 439128.45 | 2379715.68 | 179° 47' 41" | 67 |
| 20 | 439061.45 | 2379715.92 | 193° 54' 49" | 36.26 |
| 21 | 439026.25 | 2379707.2 | 179° 14' 28" | 52.09 |
| 22 | 438974.16 | 2379707.89 | 230° 29' 35" | 21.87 |
| 23 | 438960.25 | 2379691.02 | 218° 1' 11" | 53.12 |
| 24 | 438918.4 | 2379658.3 | 274° 14' 18" | 32.61 |
| 25 | 438920.81 | 2379625.78 | 302° 12' 46" | 22.27 |
| 26 | 438932.68 | 2379606.94 | 280° 29' 37" | 46.67 |
| 27 | 438941.18 | 2379561.05 | 310° 5' 13" | 47.47 |
| 28 | 438971.75 | 2379524.73 | 289° 52' 2" | 29.98 |
| 29 | 438981.94 | 2379496.53 | 303° 21' 32" | 61.4 |
| 30 | 439015.7 | 2379445.25 | 291° 23' 53" | 75.43 |
| 31 | 439043.22 | 2379375.02 | 280° 22' 13" | 25.83 |
| 32 | 439047.87 | 2379349.61 | 328° 1' 21" | 30.44 |
| 33 | 439073.69 | 2379333.49 | 310° 36' 46" | 120.07 |
| 34 | 439151.85 | 2379242.34 | 322° 56' 25" | 20.53 |
| 35 | 439168.23 | 2379229.97 | 295° 12' 29" | 26.25 |
| 36 | 439179.41 | 2379206.22 | 318° 28' 12" | 39.49 |
| 37 | 439208.97 | 2379180.04 | 12° 7' 12" | 76.3 |
| 38 | 439283.57 | 2379196.06 | 29° 43' 28" | 45.36 |
| 39 | 439322.96 | 2379218.55 | 3° 9' 9" | 36.18 |
| 40 | 439359.09 | 2379220.54 | 19° 36' 42" | 33.73 |
| 41 | 439390.86 | 2379231.86 | 353° 46' 10" | 26.54 |
| 42 | 439417.24 | 2379228.98 | 53° 32' 46" | 23.07 |
| 43 | 439431.32 | 2379248.04 | 331° 50' 29" | 147.95 |
| 44 | 439561.76 | 2379178.22 | 344° 52' 40" | 25.34 |
| 45 | 439586.22 | 2379171.61 | 99° 33' 22" | 09.04 |
| 46 | 439584.72 | 2379180.52 | 351° 10' 28" | 20.27 |
| Земельный участок :ЗУ35 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439901.45 | 2379752.26 | 237° 26' 57" | 127.5 |
| 2 | 439832.85 | 2379644.79 | 227° 8' 33" | 25.16 |
| 3 | 439815.74 | 2379626.35 | 248° 29' 58" | 17.33 |
| 4 | 439809.39 | 2379610.23 | 220° 14' 51" | 33.37 |
| 5 | 439783.92 | 2379588.67 | 269° 31' 3" | 21.37 |
| 6 | 439783.74 | 2379567.3 | 238° 13' 52" | 61.39 |
| 7 | 439751.42 | 2379515.11 | 268° 19' 27" | 15.05 |
| 8 | 439750.98 | 2379500.07 | 239° 46' 43" | 97.69 |
| 9 | 439701.81 | 2379415.66 | 230° 20' 39" | 20.57 |
| 10 | 439688.68 | 2379399.82 | 232° 31' 52" | 80.55 |
| 11 | 439639.68 | 2379335.89 | 331° 3' 59" | 47.83 |
| 12 | 439681.54 | 2379312.75 | 60° 23' 36" | 09.78 |
| 13 | 439686.37 | 2379321.25 | 328° 31' 21" | 66.95 |
| 14 | 439743.47 | 2379286.29 | 268° 54' 53" | 114.58 |
| 15 | 439741.3 | 2379171.73 | 266° 46' 57" | 15.14 |
| 16 | 439740.45 | 2379156.61 | 268° 50' 52" | 06.96 |
| 17 | 439740.31 | 2379149.65 | 13° 38' 14" | 08.36 |
| 18 | 439748.43 | 2379151.62 | 86° 56' 51" | 21.22 |
| 19 | 439749.56 | 2379172.81 | 88° 54' 51" | 117.68 |
| 20 | 439751.79 | 2379290.47 | 148° 31' 15" | 61.97 |
| 21 | 439698.94 | 2379322.83 | 58° 30' 23" | 256.05 |
| 22 | 439832.7 | 2379541.16 | 58° 30' 8" | 90.92 |
| 23 | 439880.2 | 2379618.68 | 22° 6' 20" | 63.32 |
| 24 | 439938.87 | 2379642.51 | 98° 45' 35" | 105.92 |
| 25 | 439922.74 | 2379747.19 | 135° 20' 6" | 02.42 |
| 26 | 439921.02 | 2379748.89 | 170° 13' 46" | 19.86 |
| Земельный участок :ЗУ36 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439509.03 | 2378514.2 | 60° 39' 5" | 06.81 |
| 2 | 439512.37 | 2378520.14 | 151° 23' 22" | 0.63 |
| 3 | 439511.82 | 2378520.44 | 57° 35' 38" | 160.53 |
| 4 | 439597.85 | 2378655.97 | 57° 43' 28" | 0.22 |
| 5 | 439597.97 | 2378656.16 | 57° 35' 25" | 64.29 |
| 6 | 439632.43 | 2378710.44 | 147° 13' 20" | 11.32 |
| 7 | 439622.91 | 2378716.57 | 147° 13' 19" | 65 |
| 8 | 439568.26 | 2378751.76 | 65° 59' 28" | 16.34 |
| 9 | 439574.91 | 2378766.69 | 59° 5' 53" | 103.14 |
| 10 | 439627.88 | 2378855.19 | 331° 23' 51" | 34.72 |
| 11 | 439658.36 | 2378838.57 | 331° 23' 48" | 32.06 |
| 12 | 439686.51 | 2378823.22 | 60° 55' 11" | 67.46 |
| 13 | 439719.3 | 2378882.18 | 60° 51' 57" | 02.79 |
| 14 | 439720.66 | 2378884.62 | 87° 42' 42" | 135 |
| 15 | 439726.05 | 2379019.51 | 87° 48' 58" | 02.36 |
| 16 | 439726.14 | 2379021.87 | 87° 42' 38" | 125.66 |
| 17 | 439731.16 | 2379147.43 | 13° 38' 16" | 09.42 |
| 18 | 439740.31 | 2379149.65 | 88° 50' 52" | 06.96 |
| 19 | 439740.45 | 2379156.61 | 178° 15' 48" | 17.16 |
| 20 | 439723.3 | 2379157.13 | 267° 41' 45" | 28.06 |
| 21 | 439722.15 | 2379128.55 | 267° 42' 52" | 59.93 |
| 22 | 439719.76 | 2379068.67 | 267° 42' 38" | 181.74 |
| 23 | 439712.5 | 2378887.08 | 240° 55' 24" | 60.41 |
| 24 | 439683.14 | 2378834.28 | 151° 24' 16" | 27.52 |
| 25 | 439658.98 | 2378847.45 | 151° 23' 7" | 42.76 |
| 26 | 439621.44 | 2378867.93 | 142° 23' 59" | 19.93 |
| 27 | 439605.65 | 2378880.09 | 236° 12' 14" | 17.98 |
| 28 | 439595.65 | 2378865.15 | 209° 39' 57" | 32.33 |
| 29 | 439567.56 | 2378849.15 | 252° 20' 49" | 51.9 |
| 30 | 439551.82 | 2378799.69 | 228° 26' 53" | 32.1 |
| 31 | 439530.53 | 2378775.67 | 254° 24' 42" | 22.92 |
| 32 | 439524.37 | 2378753.59 | 230° 36' 20" | 18.03 |
| 33 | 439512.93 | 2378739.66 | 249° 18' 56" | 29.25 |
| 34 | 439502.6 | 2378712.3 | 231° 8' 4" | 29.58 |
| 35 | 439484.04 | 2378689.27 | 247° 47' 3" | 46.47 |
| 36 | 439466.47 | 2378646.25 | 236° 38' 29" | 34.52 |
| 37 | 439447.49 | 2378617.42 | 257° 27' 51" | 26.58 |
| 38 | 439441.72 | 2378591.47 | 227° 41' 18" | 46.73 |
| 39 | 439410.26 | 2378556.91 | 255° 53' 4" | 31.49 |
| 40 | 439402.58 | 2378526.37 | 228° 11' 28" | 37.73 |
| 41 | 439377.43 | 2378498.25 | 238° 54' 27" | 57.96 |
| 42 | 439347.5 | 2378448.62 | 274° 30' 45" | 18.56 |
| 43 | 439348.96 | 2378430.12 | 236° 52' 54" | 35.31 |
| 44 | 439329.67 | 2378400.55 | 244° 44' 12" | 40.16 |
| 45 | 439312.53 | 2378364.23 | 219° 54' 32" | 27.01 |
| 46 | 439291.81 | 2378346.9 | 249° 45' 39" | 39.57 |
| 47 | 439278.12 | 2378309.77 | 236° 3' 53" | 35.63 |
| 48 | 439258.23 | 2378280.21 | 251° 52' 31" | 30.38 |
| 49 | 439248.78 | 2378251.34 | 233° 37' 57" | 42.87 |
| 50 | 439223.36 | 2378216.82 | 241° 43' 28" | 73.57 |
| 51 | 439188.51 | 2378152.03 | 345° 4' 51" | 20.94 |
| 52 | 439208.74 | 2378146.64 | 58° 32' 6" | 98.43 |
| 53 | 439260.12 | 2378230.6 | 41° 35' 14" | 193.02 |
| 54 | 439404.49 | 2378358.72 | 41° 33' 55" | 100.56 |
| 55 | 439479.73 | 2378425.44 | 60° 47' 10" | 77.22 |
| 56 | 439517.42 | 2378492.84 | 151° 13' 48" | 17.79 |
| 57 | 439501.83 | 2378501.4 | 60° 38' 32" | 14.69 |
| Земельный участок :ЗУ37 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438789.82 | 2379929.62 | 238° 0' 14" | 58.36 |
| 2 | 438758.9 | 2379880.13 | 218° 38' 44" | 18.65 |
| 3 | 438744.33 | 2379868.48 | 243° 37' 20" | 21.09 |
| 4 | 438734.6 | 2379848.86 | 229° 55' 41" | 48.48 |
| 5 | 438703.39 | 2379811.76 | 247° 54' 20" | 42.11 |
| 6 | 438687.55 | 2379772.74 | 226° 9' 20" | 41.37 |
| 7 | 438658.89 | 2379742.9 | 241° 50' 28" | 37.46 |
| 8 | 438641.21 | 2379709.87 | 252° 2' 21" | 80.62 |
| 9 | 438616.35 | 2379633.18 | 240° 11' 44" | 52.47 |
| 10 | 438590.27 | 2379587.65 | 270° 16' 18" | 50.64 |
| 11 | 438590.51 | 2379537.01 | 289° 5' 4" | 18.41 |
| 12 | 438596.53 | 2379519.61 | 275° 59' 42" | 99.19 |
| 13 | 438606.89 | 2379420.96 | 293° 31' 55" | 28.65 |
| 14 | 438618.33 | 2379394.69 | 278° 13' 21" | 86 |
| 15 | 438630.63 | 2379309.57 | 285° 8' 29" | 31.81 |
| 16 | 438638.94 | 2379278.86 | 234° 16' 54" | 98.82 |
| 17 | 438581.25 | 2379198.63 | 260° 39' 53" | 47.41 |
| 18 | 438573.56 | 2379151.85 | 270° 47' 12" | 78.67 |
| 19 | 438574.64 | 2379073.19 | 288° 18' 20" | 53.2 |
| 20 | 438591.35 | 2379022.68 | 279° 34' 5" | 66.78 |
| 21 | 438602.45 | 2378956.83 | 295° 24' 36" | 28.18 |
| 22 | 438614.54 | 2378931.38 | 276° 23' 1" | 62.78 |
| 23 | 438621.52 | 2378868.99 | 293° 43' 31" | 48.56 |
| 24 | 438641.06 | 2378824.53 | 326° 7' 16" | 142.97 |
| 25 | 438759.76 | 2378744.83 | 317° 27' 27" | 90.87 |
| 26 | 438826.71 | 2378683.39 | 326° 2' 21" | 84.49 |
| 27 | 438896.79 | 2378636.19 | 328° 59' 41" | 99.12 |
| 28 | 438981.75 | 2378585.13 | 342° 48' 49" | 32.22 |
| 29 | 439012.53 | 2378575.61 | 302° 11' 40" | 30.82 |
| 30 | 439028.95 | 2378549.53 | 269° 13' 21" | 28.74 |
| 31 | 439028.56 | 2378520.79 | 298° 10' 28" | 56.85 |
| 32 | 439055.4 | 2378470.68 | 276° 10' 57" | 50.14 |
| 33 | 439060.8 | 2378420.83 | 263° 50' 0" | 110.78 |
| 34 | 439048.9 | 2378310.69 | 289° 54' 26" | 38.77 |
| 35 | 439062.1 | 2378274.24 | 307° 30' 59" | 24.81 |
| 36 | 439077.21 | 2378254.56 | 251° 7' 31" | 35.02 |
| 37 | 439065.88 | 2378221.42 | 148° 31' 33" | 96.84 |
| 38 | 438983.29 | 2378271.98 | 54° 33' 48" | 69.25 |
| 39 | 439023.44 | 2378328.4 | 88° 4' 56" | 114.44 |
| 40 | 439027.27 | 2378442.78 | 144° 42' 32" | 82.39 |
| 41 | 438960.02 | 2378490.38 | 144° 42' 22" | 332.59 |
| 42 | 438688.56 | 2378682.54 | 144° 43' 36" | 24.69 |
| 43 | 438668.4 | 2378696.8 | 144° 42' 16" | 149.67 |
| 44 | 438546.24 | 2378783.28 | 42° 34' 18" | 63.92 |
| 45 | 438593.31 | 2378826.52 | 112° 59' 21" | 49.19 |
| 46 | 438574.1 | 2378871.8 | 104° 55' 37" | 120.15 |
| 47 | 438543.15 | 2378987.9 | 185° 44' 19" | 14.03 |
| 48 | 438528.92 | 2378986.47 | 95° 42' 17" | 09.86 |
| 49 | 438527.94 | 2378996.28 | 95° 44' 56" | 25.36 |
| 50 | 438525.4 | 2379021.51 | 95° 42' 58" | 31.12 |
| 51 | 438522.3 | 2379052.48 | 95° 58' 12" | 01.54 |
| 52 | 438522.14 | 2379054.01 | 95° 43' 54" | 89.62 |
| 53 | 438513.19 | 2379143.18 | 95° 43' 43" | 37.87 |
| 54 | 438509.41 | 2379180.86 | 91° 7' 27" | 30.59 |
| 55 | 438508.81 | 2379211.44 | 1° 7' 1" | 21.54 |
| 56 | 438530.35 | 2379211.86 | 59° 6' 11" | 101.48 |
| 57 | 438582.46 | 2379298.94 | 99° 50' 55" | 289.86 |
| 58 | 438532.88 | 2379584.53 | 68° 25' 42" | 168.12 |
| 59 | 438594.69 | 2379740.87 | 124° 55' 47" | 51.28 |
| 60 | 438565.33 | 2379782.91 | 33° 9' 56" | 268.18 |
| Земельный участок :ЗУ38 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439342.75 | 2377981.18 | 131° 13' 8" | 06.54 |
| 2 | 439338.44 | 2377986.1 | 220° 17' 25" | 19.98 |
| 3 | 439323.2 | 2377973.18 | 221° 13' 40" | 55.46 |
| 4 | 439281.49 | 2377936.63 | 288° 31' 42" | 15.51 |
| 5 | 439286.42 | 2377921.92 | 40° 35' 28" | 61.26 |
| 6 | 439332.94 | 2377961.78 | 63° 10' 32" | 21.74 |
| Земельный участок :ЗУ39 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439208.74 | 2378146.64 | 165° 4' 51" | 20.94 |
| 2 | 439188.51 | 2378152.03 | 227° 19' 41" | 20.71 |
| 3 | 439174.47 | 2378136.8 | 250° 48' 42" | 12.75 |
| 4 | 439170.28 | 2378124.76 | 329° 0' 32" | 46.65 |
| 5 | 439210.27 | 2378100.74 | 329° 5' 33" | 47.07 |
| 6 | 439250.66 | 2378076.56 | 329° 6' 40" | 21 |
| 7 | 439268.68 | 2378065.78 | 311° 12' 8" | 105.9 |
| 8 | 439338.44 | 2377986.1 | 311° 13' 8" | 06.54 |
| 9 | 439342.75 | 2377981.18 | 64° 1' 4" | 16.71 |
| 10 | 439350.07 | 2377996.2 | 122° 56' 9" | 55.62 |
| 11 | 439319.83 | 2378042.88 | 136° 57' 7" | 131.63 |
| 12 | 439223.64 | 2378132.73 | 136° 58' 5" | 20.38 |
| Земельный участок :ЗУ40 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439716.3 | 2378406.83 | 150° 56' 4" | 15.07 |
| 2 | 439703.13 | 2378414.15 | 150° 56' 31" | 115.57 |
| 3 | 439602.11 | 2378470.28 | 150° 56' 36" | 102.66 |
| 4 | 439512.37 | 2378520.14 | 240° 37' 50" | 21.39 |
| 5 | 439501.88 | 2378501.5 | 243° 26' 6" | 0.11 |
| 6 | 439501.83 | 2378501.4 | 331° 13' 48" | 17.79 |
| 7 | 439517.42 | 2378492.84 | 330° 56' 36" | 180.02 |
| 8 | 439674.78 | 2378405.41 | 329° 21' 46" | 33.69 |
| 9 | 439703.77 | 2378388.24 | 56° 1' 10" | 22.42 |
| Земельный участок :ЗУ41 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439940.85 | 2379147.98 | 90° 12' 58" | 21.21 |
| 2 | 439940.77 | 2379169.19 | 178° 55' 50" | 15 |
| 3 | 439925.77 | 2379169.47 | 178° 54' 51" | 166.24 |
| 4 | 439759.56 | 2379172.62 | 178° 54' 41" | 10 |
| 5 | 439749.56 | 2379172.81 | 266° 56' 51" | 21.22 |
| 6 | 439748.43 | 2379151.62 | 358° 54' 54" | 177.45 |
| 7 | 439925.85 | 2379148.26 | 358° 55' 50" | 15 |
| Земельный участок :ЗУ42 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438856.74 | 2378359.83 | 324° 35' 18" | 71.36 |
| 2 | 438914.9 | 2378318.48 | 324° 35' 43" | 64.61 |
| 3 | 438967.56 | 2378281.05 | 330° 1' 55" | 18.16 |
| 4 | 438983.29 | 2378271.98 | 328° 31' 33" | 96.84 |
| 5 | 439065.88 | 2378221.42 | 251° 8' 32" | 20.57 |
| 6 | 439059.23 | 2378201.95 | 147° 32' 15" | 20.33 |
| 7 | 439042.08 | 2378212.86 | 251° 55' 47" | 24.34 |
| 8 | 439034.53 | 2378189.72 | 71° 55' 45" | 15.93 |
| 9 | 439039.47 | 2378204.86 | 146° 23' 6" | 02.11 |
| 10 | 439037.71 | 2378206.03 | 148° 16' 15" | 216.48 |
| 11 | 438853.58 | 2378319.88 | 235° 45' 42" | 162.88 |
| 12 | 438761.94 | 2378185.23 | 147° 2' 9" | 22.55 |
| 13 | 438743.02 | 2378197.5 | 54° 59' 20" | 193.43 |
| 14 | 438854 | 2378355.93 | 54° 54' 34" | 04.77 |
| Земельный участок :ЗУ43 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439059.23 | 2378201.95 | 251° 7' 20" | 15.55 |
| 2 | 439054.2 | 2378187.24 | 285° 50' 60" | 30.05 |
| 3 | 439062.53 | 2378157.9 | 6° 5' 9" | 48.76 |
| 4 | 439111.02 | 2378163.07 | 328° 24' 46" | 11.03 |
| 5 | 439120.42 | 2378157.29 | 326° 52' 43" | 59.53 |
| 6 | 439170.28 | 2378124.76 | 70° 48' 42" | 12.75 |
| 7 | 439174.47 | 2378136.8 | 47° 19' 41" | 20.71 |
| 8 | 439188.51 | 2378152.03 | 149° 24' 42" | 69.35 |
| 9 | 439128.81 | 2378187.32 | 127° 30' 10" | 84.76 |
| 10 | 439077.21 | 2378254.56 | 251° 7' 31" | 35.02 |
| 11 | 439065.88 | 2378221.42 | 251° 8' 32" | 20.57 |
| Земельный участок :ЗУ44 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438960.02 | 2378490.38 | 144° 42' 22" | 332.59 |
| 2 | 438688.56 | 2378682.54 | 144° 43' 36" | 24.69 |
| 3 | 438668.4 | 2378696.8 | 144° 42' 16" | 149.67 |
| 4 | 438546.24 | 2378783.28 | 144° 41' 57" | 11.25 |
| 5 | 438537.06 | 2378789.78 | 266° 42' 1" | 27.28 |
| 6 | 438535.49 | 2378762.55 | 343° 54' 48" | 15.59 |
| 7 | 438550.47 | 2378758.23 | 324° 42' 32" | 132.92 |
| 8 | 438658.96 | 2378681.44 | 324° 42' 8" | 24.71 |
| 9 | 438679.13 | 2378667.16 | 324° 42' 24" | 351.82 |
| 10 | 438966.29 | 2378463.89 | 324° 42' 19" | 31.79 |
| 11 | 438992.24 | 2378445.52 | 310° 32' 52" | 18.58 |
| 12 | 439004.32 | 2378431.4 | 282° 15' 53" | 18.59 |
| 13 | 439008.27 | 2378413.23 | 268° 4' 42" | 67.4 |
| 14 | 439006.01 | 2378345.87 | 251° 18' 2" | 21.93 |
| 15 | 438998.98 | 2378325.1 | 234° 30' 2" | 54.11 |
| 16 | 438967.56 | 2378281.05 | 330° 1' 55" | 18.16 |
| 17 | 438983.29 | 2378271.98 | 54° 33' 48" | 69.25 |
| 18 | 439023.44 | 2378328.4 | 88° 4' 56" | 114.44 |
| 19 | 439027.27 | 2378442.78 | 144° 42' 32" | 82.39 |
| 20 | 438960.02 | 2378490.38 | 270° 0' 0" | 0 |
| Земельный участок :ЗУ45 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 438355,46 | 2378472,05 | 058° 12' 40" | 188,52 |
| 2 | 438454,77 | 2378632,29 | 058° 13' 49" | 9,02 |
| 3 | 438459,52 | 2378639,96 | 058° 12' 47" | 144,22 |
| 4 | 438535,49 | 2378762,55 | 086° 42' 01" | 27,28 |
| 5 | 438537,06 | 2378789,78 | 085° 48' 46" | 49,85 |
| 6 | 438540,70 | 2378839,50 | 089° 22' 11" | 20,00 |
| 7 | 438540,92 | 2378859,50 | 093° 36' 37" | 20,01 |
| 8 | 438539,66 | 2378879,47 | 095° 43' 54" | 107,54 |
| 9 | 438528,92 | 2378986,47 | 095° 42' 17" | 9,86 |
| 10 | 438527,94 | 2378996,28 | 095° 44' 56" | 25,36 |
| 11 | 438525,40 | 2379021,51 | 095° 42' 58" | 31,12 |
| 12 | 438522,30 | 2379052,48 | 095° 58' 12" | 1,54 |
| 13 | 438522,14 | 2379054,01 | 095° 43' 54" | 89,62 |
| 14 | 438513,19 | 2379143,18 | 095° 43' 43" | 37,87 |
| 15 | 438509,41 | 2379180,86 | 091° 07' 27" | 30,59 |
| 16 | 438508,81 | 2379211,44 | 091° 06' 38" | 277,06 |
| 17 | 438503,44 | 2379488,45 | 093° 14' 06" | 20,20 |
| 18 | 438502,30 | 2379508,62 | 097° 33' 53" | 20,21 |
| 19 | 438499,64 | 2379528,65 | 101° 49' 17" | 20,21 |
| 20 | 438495,50 | 2379548,43 | 106° 07' 14" | 20,20 |
| 21 | 438489,89 | 2379567,84 | 110° 23' 60" | 20,20 |
| 22 | 438482,85 | 2379586,77 | 114° 42' 50" | 20,21 |
| 23 | 438474,40 | 2379605,13 | 118° 59' 19" | 20,20 |
| 24 | 438464,61 | 2379622,80 | 123° 14' 59" | 20,21 |
| 25 | 438453,53 | 2379639,70 | 125° 25' 24" | 75,74 |
| 26 | 438409,63 | 2379701,42 | 214° 55' 18" | 40,00 |
| 27 | 438376,83 | 2379678,52 | 305° 25' 10" | 76,09 |
| 28 | 438420,93 | 2379616,51 | 303° 15' 55" | 17,21 |
| 29 | 438430,37 | 2379602,12 | 298° 59' 35" | 17,21 |
| 30 | 438438,71 | 2379587,07 | 294° 41' 21" | 17,21 |
| 31 | 438445,90 | 2379571,43 | 290° 24' 15" | 17,21 |
| 32 | 438451,90 | 2379555,30 | 286° 07' 09" | 17,22 |
| 33 | 438456,68 | 2379538,76 | 281° 50' 20" | 17,21 |
| 34 | 438460,21 | 2379521,92 | 277° 32' 46" | 17,21 |
| 35 | 438462,47 | 2379504,86 | 273° 15' 46" | 17,22 |
| 36 | 438463,45 | 2379487,67 | 271° 06' 21" | 29,54 |
| 37 | 438464,02 | 2379458,14 | 271° 05' 60" | 11,98 |
| 38 | 438464,25 | 2379446,16 | 271° 06' 39" | 267,73 |
| 39 | 438469,44 | 2379178,48 | 275° 43' 59" | 304,52 |
| 40 | 438499,86 | 2378875,48 | 273° 55' 54" | 14,58 |
| 41 | 438500,86 | 2378860,93 | 269° 57' 59" | 17,00 |
| 42 | 438500,85 | 2378843,93 | 265° 44' 55" | 17,00 |
| 43 | 438499,59 | 2378826,98 | 261° 30' 45" | 17,01 |
| 44 | 438497,08 | 2378810,16 | 257° 17' 18" | 17,00 |
| 45 | 438493,34 | 2378793,58 | 253° 02' 45" | 17,01 |
| 46 | 438488,38 | 2378777,31 | 248° 47' 35" | 17,00 |
| 47 | 438482,23 | 2378761,46 | 244° 33' 56" | 17,00 |
| 48 | 438474,93 | 2378746,11 | 240° 18' 49" | 17,00 |
| 49 | 438466,51 | 2378731,34 | 238° 12' 57" | 260,27 |
| 50 | 438329,42 | 2378510,10 | 238° 11' 44" | 16,01 |
| 51 | 438320,98 | 2378496,49 | 324° 40' 13" | 42,26 |
| Земельный участок :ЗУ46 |  |  |  |  |
| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 439042.73 | 2378155.79 | 0° 0' 0" | 0.01 |
| 2 | 439042.74 | 2378155.79 | 6° 5' 9" | 19.09 |
| 3 | 439062.53 | 2378157.9 | 105° 50' 60" | 30.05 |
| 4 | 439054.2 | 2378187.24 | 71° 7' 20" | 15.55 |
| 5 | 439059.23 | 2378201.95 | 147° 32' 15" | 20.33 |
| 6 | 439042.08 | 2378212.86 | 251° 55' 52" | 08.41 |
| 7 | 439039.47 | 2378204.86 | 251° 55' 45" | 15.93 |
| 8 | 439034.53 | 2378189.72 | 283° 35' 11" | 34.91 |

Чертеж межевания территории

________________________________________________